СОВЕТ КАЙБИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

с. Б. Кайбицы                                                                   6 января 2010 года

РЕШЕНИЕ № 31

Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан на 2011 – 2015 годы».

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении концепции Федеральной программы "Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010 - 2020 годы", заслушав и обсудив доклад Руководителя  Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района  Макарова А.Н. «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан на 2011 - 2015 годы», Совет Кайбицкого муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан на 2011 - 2015 годы (прилагается).

2. Определить координатором реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан на 2011 - 2015 годы Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального района.

3. Исполнительному комитету муниципального района при составлении районного бюджета на период действия Программы предусмотреть выделение финансовых средств по направлениям данной Программы на 2011 - 2015 годы.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте  муниципальных образований Республики Татарстан  http://kaybici.tatar.ru/ .

5. Контроль за ходом выполнения Программы возложить на постоянную комиссию Совета Кайбицкого муниципального района по вопросам благоустройства и ЖКХ

Председатель Совета,

Глава Кайбицкого

муниципального района                                                          З.Р.Гаффаров

Утверждена  решением Совета Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан

от 6 января года № 31

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кайбицкого муниципального района

на 2011-2015 годы

Кайбицкий муниципальный район

2010г.

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по Кайбицкому муниципальному району на период с 2011-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г. №200-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2020 годы» |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Постановления исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района «О разработке Программы комплексного развития организаций коммунальной инфраструктуры Кайбицкого муниципального района на период с 2011 до 2015 года» |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального района |
| Разработчик Программы | Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального района |
| Исполнители Программы | Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального района, предприятия коммунального хозяйства района. |
| Цель и задачи реализации Программы | Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения района, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач: 1. строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры района; 2. повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; 3. обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в районе; 4. улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития района, создание благоприятных условий для проживания граждан; 5. внедрение современных энергосберегающих технологий производства; 6. повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры района; 7. обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей; 8. развитие конкурентных отношений. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2011 до 2015 г. |
| Основные направления Программы | - Развитие системы теплоснабжения - Развитие системы водоснабжения и водоотведения - Развитие системы утилизации бытовых отходов |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 87,0 млн. руб., в том числе: 2011г – 37,5 млн.руб; 2012г. – 15,0 млн.руб.; 2013г. – 7,5 млн.руб.; 2014г. – 14,5 млн.руб.; 2015 г.– 12,5 млн.руб; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры района, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности в районе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам; - снижение уровня потерь воды до 15%; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния на территории района; - улучшение экологического состояния района; - обеспечение организации, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| Контроль за исполнением Программы | Для оценки эффективности реализации Программы Исполнительным комитетом Кайбицкого муниципального района будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет и Глава Кайбицкого муниципального района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

# ВВЕДЕНИЕ

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по Кайбицкому муниципальному району на период с 2010 до 2020г.

Правовым обоснованием по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  являются:

- Федеральный Закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральная целевая программа «Комплексная  программа модернизации  и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»

- Постановление Правительства Российской Федерации от «О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002-2010 годы»

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г. №48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Постановления Кабинета Министров РТ по программам оснащения приборами учета, развития водопроводного хозяйства и т.п.

- Генеральный план и другие  документы территориального планирования.

Основные принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кайбицкого муниципального района.

Формирование и реализация Программы комплексного развития организации коммунальной инфраструктуры Кайбицкого муниципального района базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными, в том числе ФЦП «Жилище» Федеральная целевая программа «Комплексная  программа модернизации  и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2020 годы», и другими программами, реализуемыми на территории муниципального образования;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Целью разработки Программы комплексного развития организации коммунальной инфраструктуры Кайбицкого муниципального района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в районе.

Программа комплексного развития организаций коммунальной инфраструктуры Кайбицкого муниципального района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса.

Программа комплексного развития организаций коммунальной инфраструктуры  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Кайбицкого муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития организаций коммунальной инфраструктуры являются:

1.	Реализация Генерального плана и других документов территориального планирования.

2.	Реализация Стратегии устойчивого развития Кайбицкого муниципального района.

3.	Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.	Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры

5.	Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.

6.	Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Настоящая Программа направлена на качественное преобразование всей системы предоставления коммунальных услуг населению Кайбицкого муниципального района.

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и основана на формируемых общероссийских принципах модернизации жилищно-коммунальной сферы. Поэтому для  их осуществления требуется координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Она задействует в решении поставленных задач также население, банки, коммерческие и муниципальные организации.

Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования в сфере ЖКХ, она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Программы.

Краткосрочность решения задач Программы определяет целесообразность использования для этого программно-целевого метода, поскольку сами задачи:

входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, а их решение позволяет улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства;

носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;

не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие, общее экономическое развитие и рост производства;

позволит снизить энергоемкость жилищно-коммунального хозяйства.

Для обеспечения социально-экономического развития целью настоящей Программы является: обеспечение к 2020 году собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов доступными жилищными и коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Соответственно цели основные задачи Программы определяются как:

1. Повышение уровня благоустройства, эффективности производства и использования коммунальных ресурсов (водо-, электро- и газоснабжения) в существующих многоквартирных домах, путем внедрения новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий;

2. Повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной оптимизации и модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию организаций коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования. Динамика социально-экономических показателей.

Характеристика жилищно-коммунального комплекса.

С точки зрения экономико-географического положения Кайбицкий муниципальный район находится на западе Республики Татарстан. Территория района занимает 995,36кв.км.,в том числе площадь земель сельскохозяйственного назначения-779,38 кв.км.

17 сельских поселений объединяют 57 населенных пунктов.

Граничит с Чувашской Республикой, Апастовским, Верхниуслонским и Зеленодольскими муниципальными районами РТ.

В реализации социально-экономической программы района ведущая роль принадлежит агропромышленному комплексу и его главному звену –сельскому хозяйству. От уровня производства и финансирования благополучия сельскохозяственных предприятий всех собственности зависит в основном экономика района и благополучия населения.

Таблица 1.1 - Численность постоянного населения

(тыс.чел.)

| Показатель | на конец 2007г. | на конец 2008г. | на конец 2009г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность постоянного населения | 15,440 | 15,242 | 15,166 |
| Численность детей в возрасте до 18 лет | 3442 | 3377 | 3295 |

Численность постоянного населения остаётся практически неизменной по районам.

Падение рождаемости и сокращение естественного прироста населения с начала 1990-х гг. характерно для России в целом и объясняется взаимодействием двух основных факторов:

- снижение уровня и качества жизни;

- формирование и развитие у молодёжи новых типов репродуктивного поведения, связанных с изменением в стиле и образе жизни. Молодые семьи не желают отягощать себя детьми, чтобы иметь больше возможностей для проведения досуга, избегать бытовых и прочих проблем.

Прогноз улучшения демографической ситуации основан на реализации изложенных в Послании Президента Российской Федерации в 2006 г. важнейших социальных приоритетов развития России – увеличение денежного пособия при рождении второго и последующего детей, ежемесячное пособие при уходе в декретный отпуск составит не менее 40 % заработной платы женщины по последнему месту работы, рост ежемесячного пенсионного обеспечения не менее чем на 20 %, начиная с 2006 г.

Таблица 1.2  Динамика численности населения

| Показатели |  |
| --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2009г. к 2007г | 2009г. к 2008г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Родилось – всего, чел. | 186 | 177 | 169 | 90,9 | 95,5 |
| Родилось на 1000 чел. – чел. | 12,0 | 11,5 | 11,1 |  |  |
| Умерло – всего, тыс. чел. | 268 | 314 | 285 | 106,3 | 90,8 |
| Умерло на 1000 чел. – чел. | 17,3 | 20,5 | 18,7 |  |  |
| Естественный прирост (убыль) – всего, тыс. чел. | -82 | -137 | -116 | 141,4 | 84,7 |
| Естественный прирост на 1000 чел. – чел. | -5,3 | -9,0 | -7,6 |  |  |
| Прибыло - всего, чел. | 225 | 187 | 218 | 96,9 | 116,6 |
| Выбыло - всего, чел. | 252 | 248 | 178 | 70,6 | 71,8 |
| Миграционный прирост (убыль) – всего, чел. | -27 | -61 | -40 |  |  |

Трудовые ресурсы

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимым физическим развитием, умственными способностями, общеобразовательными и профессиональными знаниями, практическим опытом для занятия общественно полезным трудом.

Таблица 1.3 Трудовые ресурсы

| Показатель | 2007 г. | 2008 г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций, чел. | 4230 | 3929 | 3659 |
| Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям, чел. | 3677 | 3567 | 3324 |
| Численность официально зарегистрированных безработных на конец года, чел. | 1 | 25 | 83 |
| Уровень официально регистрируемой безработицы на конец года, % | 0,02 | 0,038 | 1,21 |
| Численность трудоспособного населения, чел. | 8281 | 8218 | 8236 |

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним организациям

Таблица 1.4. Среднесписочная численность работников (чел).

| Отрасль экономики | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Числ., чел | Доля, % | Числ., чел | Доля, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Числ., чел | Доля, % | Темп роста к уровню прошлого года, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1760 | 47,9 | 1615 | 45,5 | 91,8 | 1464 | 44,0 | 90,7 |
| Обрабатывающие производства | 51 | 1,4 | 95 | 2,7 | 186,3 | 85 | 2,6 | 89,5 |
| Распределение электроэнергии, газа и воды | 97 | 2,6 | 97 | 2,7 | 100,0 | 97 | 2,9 | 100,0 |
| Строительство | 44 | 1,2 | 88 | 2,5 | 200,0 | 73 | 2,2 | 83,0 |
| Розничная торговля. | 7 | 0,2 | 6 | 0,2 | 85,6 | 19 | 0,6 | 316,7 |
| Гостиницы и рестораны | 9 | 0,2 | 17 | 0,5 | 188,9 | 15 | 0,5 | 88,2 |
| Транспорт и связь | 123 | 3,3 | 121 | 3,4 | 98,4 | 115 | 3,5 | 95,0 |
| Финансовая деятельность | 45 | 1,2 | 54 | 1,5 | 120,0 | 51 | 1,5 | 94,4 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 80 | 2,2 | 93 | 2,6 | 116,3 | 47 | 1,4 | 50,5 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 314 | 8,5 | 320 | 9,0 | 101,9 | 331 | 10,0 | 103,4 |
| Образование | 675 | 18,4 | 671 | 18,9 | 99,4 | 661 | 19,9 | 98,5 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 317 | 8,6 | 279 | 7,9 | 88,0 | 216 | 7,9 | 93,5 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 132 | 3,6 | 114 | 3,2 | 86,4 | 105 | 3,2 | 92,1 |
| Итого | 3677 | 100,0 | 3567 | 100,6 | 97,0 | 3324 | 100 | 93,2 |

Наибольшую долю в структуре занятых занимают работники сельского и лесного хозяйства. Кроме того, имеет место снижение численности работников.

Распределение общего количества занятых по отраслям произведено с большой степенью условности и только с одной целью – отразить предполагаемую тенденцию значимости основных отраслей.

Таким образом, большая часть трудоспособного населения занята в промышленности, транспорте и связи и в образовании. Прогнозируется, что в ближайшее время существенных изменений в структуре занятого в экономике  населения существенных изменений не произойдёт. Также прогнозируется рост в сфере торговли и оказания услуг. Прогноз строится на общероссийских тенденциях развития городов и быстро растущих отраслях экономики Российской Федерации.

Трудовая структура населения не имеет предпосылок для серьёзных изменений за период 2008-2015 годы. Могут быть небольшие изменения по отдельным позициям:

- стабилизация или увеличение (на 1-2%) численности детской группы, связанное с ожидающимися льготами семьям при рождении детей.

- возможное увеличение доли работающих пенсионеров из-за потребности города в кадрах;

- увеличение удельного веса лиц трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства как база для подготовки будущих кадров высокой квалификации;

- небольшое сокращение доли занятых в домашнем и личном хозяйстве, вызванное предполагаемым более активным вовлечением населения в сферу экономики.

В итоге трудовые ресурсы в 2015 г. останутся по их удельному весу приблизительно на современном уровне – 60 %[генплан].

Исходя из всего вышесказанного, отмечается тенденция к снижению населения в трудоспособном возрасте (как мужчин, так и женщин) и увеличению пенсионеров. Увеличение прогнозного значения населения в трудоспособном возрасте в ближайшее время не планируется в связи с тем, что показатель численности населения моложе трудоспособного возраста имеет отрицательную тенденцию.

Уровень жизни населения

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория представляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах. Под материальными благами подразумеваются продукты питания, одежда, обувь, предметы культуры и быта, обеспеченность жильем. Под бытовыми услугами – коммунальные услуги, в том числе услуги транспорта и связи, услуги службы быта, а также медицинские услуги. Услуги в области культуры оказывают учреждения культуры, искусства и образования.

Одним из основных источников доходов  работающего населения является заработная плата. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения  приведены в таблице

Таблица 1.5. Среднемесячная заработная плата населения

| Показатель | 2007г | 2008г | 2009г | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 к 2008 | 2008 к 2007 | 2009 к 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Денежные доходы населения в среднем на душу в месяц по району, руб. | 3658,6 | 4842,8 | 5300,9 | 109,5 | 132,3 | 144,9 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций района, руб. | 6565,3 | 8845,6 | 9497,3 | 107,4 | 134,7 | 144,7 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним организациямк, руб. | 6786,0 | 8931,6 | 9637,4 | 107,9 | 131,6 | 142,0 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по Республике, руб. | 11486 | 14904 | 15206 | 132,6 | 130,0 | 132,6 |

Вышеуказанные данные свидетельствуют о росте всех показателей в период с 2007 по 2009 годы. Среднемесячная заработная плата работников  относительно  республике. По крупным и средним предприятиям среднемесячная заработная плата превышала среднемесячную заработную плату, начисленную по полному кругу организаций района

Проведен анализ соотношения темпов роста доходов населения с темпами роста потребительских цен. Результаты представлены в таблицах.

Таблица 1.6. Темпы роста среднемесячной заработной платы

| Показатели | 2007 год | 2008год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Темпы роста среднемесячной заработной платы % | 135,6 | 134,7 | 107,4 |
| Индекс потребительских цен % | 111,6 | 111,8 | 107,5 |

Из данных таблицы следует, что темпы роста среднемесячной заработной платы превышали темпы роста потребительских цен на товары и платные услуги, что является положительной тенденцией.

Таблица 1.7. Реальные денежные доходы населения.

| Показатель | 2007г. | 2008г. | 2009г. | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 к 2008 | 2008 к 2007 | 2009 к 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реальные денежные доходы населения в среднем на душу (скорректированные на индекс потребительских цен), в % к предыдущему году | 109,1 | 126,4 | 97,8 | 77,4 | 115,9 | 89,6 |
| Реальная среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, в % к предыдущему году | 126,1 | 122,9 | 98,6 | 80,2 | 97,5 | 78,2 |

Таблица 1.8. Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям

(руб.)

| Вид деятельности | Значение по годам, руб. |
| --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6786 | 8934,8 | 9637,4 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 6022,7 | 7585,3 | 8069,5 |
| Обрабатывающие производства | 6488,6 | 8712,3 | 9147,7 |
| Распределение электроэнергии, газа | 15216,6 | 19029 | 21017,6 |
| Строительство | 7567,2 | 9614 | 10156 |
| Розничная торговля | 6621,4 | 8987,5 | 11484,6 |
| Гостиницы и рестораны | 4437 | 5759,3 | 6297,8 |
| Транспорт и связь | 5877,5 | 7895,5 | 8839,2 |
| Финансовая деятельность | 8380 | 11802 | 11006 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 5884,2 | 9761 | 10752 |
| Образование | 6044,8 | 7935 | 8214,3 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 6726,3 | 9382,6 | 10920,5 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4382,3 | 6038,6 | 6503,1 |

Из данных таблицы следует, что самая высокая оплата труда отмечается в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых, финансовой деятельностью, самая низкая – в гостиницах и ресторанах, в области здравоохранения и предоставления социальных услуг, а также в сфере образования.

Характеристика жилищно-коммунального комплекса

Жилищный фонд

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда района. Жилищный фонд сосредоточен в основном в центральных усадьбах сельских поселений. Основными районами массового жилищного строительства являются с.Б.Кайбицы, ст.Куланга, с.Чутеево, с.Багаево, с.Хозесаново.с Молькеево.

В жилом фонде Кайбицкого муниципального района преобладают индивидуальные одноэтажные жилые дома, доля которых составила около 99,8%. По состоянию на 01.01.2010 года жилищный фонд Кайбицкого муниципального района составил 356,2 тыс.кв.метров общей площади. В среднем, на одного жителя . приходится 23 кв.метров. За анализируемый период (с 2008г.) увеличение жилищного фонда составило 12 тыс.кв.м. общей площади. В таблице приведены основные показатели, характеризующие состояние жилого фонда и изменения за анализируемый период.

Таблица 1.9. Характеристика жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Данные по состоянию на | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.08г факт | 01.01.09 г факт | 01.01.10 г факт | сумма п6-п4 | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс.кв.м | 348 | 352 | 356,2 | 8.2 | 102.4 |
|  | в том числе на одного человека | кв.м | 23,35 | 23,4 | 23,48 | 0.13 | 100.6 |
| 2 | Площадь муниципального жилья | тыс. кв.м | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0 | 100.0 |
| 3 | Площадь государственного жилья | тыс. кв.м | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0 | 100.0 |
| 4 | Площадь частного жилья | тыс. кв.м | 337,4 | 341,4 | 345,6 | 8.2 | 102.4 |
| 5 | Площадь частного жилья в собственности граждан | тыс. кв.м | 335,6 | 339,6 | 343,8 | 8.2 | 102.4 |
| 6 | Площадь частного жилья в собственности юридических лиц | тыс. кв.м | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0 | 100.0 |
| 7 | Площадь ветхих и аварийных жилых зданий | тыс. кв.м | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0 | 100.0 |
| 8 | Ввод в действие общей площади жилых домов | тыс.кв.м | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0 |
| 9 | Число семей, состоящих на учете для получения жилья | семей | 32 | 28 | 25 | -7 | 78.1 |
|  | Число многоквартирных жилых домов | единиц | 155 | 155 | 15 | -140 | 9.7 |
| 10 | Наличие жилых квартир в многоквартирных домах -всего: в т.ч.: | единиц | 350 | 350 | 70 | -280 | 20.0 |
|  | -однокомнатные | единиц | 16 | 16 | 16 | 0 | 100.0 |
|  | двухкомнатные | единиц | 334 | 334 | 54 | -280 | 16.2 |
|  | трехкомнатные | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -четырех – и более комнатные | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В таблице 1.10. отражен структурный состав жилого фонда по годам приведенный в процентах к общей площади.

Таблица 1.10.Распределение общей площади жилого фонда (в процентах к общей площади жилищного фонда)

| № п/п | Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда – всего, в т.ч.: | 348 | 352 | 356,2 |
| 2 | муниципальное жилье | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | государственное жилье | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 4 | частное жилье, их него | 337,4 | 341,4 | 345,6 |
| 4.1. | жилье в собственности граждан | 335,6 | 339,6 | 343,8 |
| 4.2. | жилье в собственности юридических лиц | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Изменения структуры жилого фонда показывают, что  происходит увеличение частного жилья с 337,4 тыс.кв.м до 345,6 тыс.кв.м. Основными причинами   этих изменений являются  - это приватизация жилья и индивидуальное жилищное строительство, что уменьшает долю государственного и муниципального жилья.

По состоянию на 01.01.2010 г. число семей, состоящих на учете для получения жилья составляет -25, из них  проживают в ветхом и аварийном жилфонде -  81  семей.

Уровень благоустройства жилого фонда района характеризуется следующим образом: водопроводом оборудовано 80 % жилья, канализацией - 11%, индивидуальным отоплением 100 -%, жилья.

Многоквартирные жилые дома района по состоянию на 01.01.10 г. насчитывает   70 квартир, из них доля однокомнатных составляет 22,8%, двухкомнатных –77,2%, трехкомнатных - 0%, четырехкомнатных и более-0 %.

Таблица 1.11. Распределение жилых квартир по их видам

|  | 2008г. | 2009г. | Отклонения, +,- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | в % к итогу | Кол-во | в % к итогу | По кол-ву п4-п2 | В % п5-п3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наличие жилых квартир, всего: в т.ч.: | 6319 |  | 6363 |  |  |  |
| однокомнатные | 1096 | 17 | 1100 | 17,4 | +44 | +0,4 |
| двухкомнатные | 1885 | 29 | 1905 | 30,1 | +20 | +1,1 |
| трехкомнатные | 3044 | 48 | 3064 | 48,5 | +20 | +0,5 |
| четырех- и более комнатные | 294 | 4 | 294 | 4 | 0 | 0 |

Общее количество жилых квартир в 2009г. в сравнении с прошлым годом увеличилось на 44 единиц. Динамика данных по видам квартир показывает, что увеличилось количество однокомнатных квартир на 4 ед., двухкомнатных квартир на 20 ед., трехкомнатных квартир на 20 ед.

Ветхое и аварийное жилье в районе составляет по состоянию на 01.01.10г. - 5,8.тыс.кв.м.. К ветхим относятся дома: каменные с износом более 70%; деревянные и прочие - с износом более 65%.

Таблица 1.12. Распределение жилого фонда по годам его возведения представлено в следующей таблице.

| Всего | В том числе: |
| --- | --- |
|  | до 1920г. | 1921-1945гг | 1946-1970гг | 1971-1995гг | после 1995г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц. |
| 6361 | 0 | 0 | 2259 | 3042 | 1060 |
| то же, в % |
| 100 | 0 | 0 | 35 | 48 | 17 |
| Распределение многоквартирных жилых домов, единиц |
| 15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 |
| то же, в % |
| 100 | 0 | 0 | 66 | 7 | 27 |

Таблица 1.13. Ввод в действие общей площади жилых домов в период с 2007 по 2009годы.

| Показатели | Ед.изм. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие общей площади жилых домов | тыс. кв.м | 4599 | 4243 | 4014 |

Ввод жилого фонда в эксплуатацию за исследуемый период составляет 12 тыс.кв.м или в среднем, за год 4 тыс.кв.м.

Многоквартирный жилищный фонд в оперативном управлении одной управляющей компании ООО «Управляющая компания Кайбицкогорайона» общей площадью 2,6 тыс. кв. м жилья муниципальной формы собственности, включая приватизированные жилые помещения.

В районе находятся 2 товарищества собственников жилья по улицам общей площадью 0,9 тыс. кв. м.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению муниципального образования и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

-водоотведение;

- теплоснабжение;

- утилизация твердых бытовых отходов.

Водоснабжение.

В настоящее время вода поступает, в основном, скважина, каптаж.

В районе источником водоснабжения для удовлетворения хозяйственно - бытовых, производственных, сельскохозяйственных и прочих нужд служат подземные (артезианские) воды. Действующие источники подземных вод составляют 100 % от общего забора  воды. При этом число населенных пунктов, пользующихся водой из централизованных сетей 45, что составляет 79 %. Населенных пунктов, не имеющих централизованного водоснабжения 12, что составляет 21 %.Среди них такие населенные пункты как Янсурино- население составляет 186 чел., Кичкеево с населением 84 чел.

В настоящее время по району проложено 149,62 км. водопроводных сетей различного года постройки начиная с 1965 г. по 2005 г. выполненного из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб, из них требуют замены 140,8 км..  (таблица 1.14)

Таблица 1.14. Анализ состояния систем водоснабжения населенных пунктов Кайбицкого муниципального района

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующие водопроводные сети | Требующие замены, км. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяженность, км. | Диаметр труб | Материал труб | Год постройки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Чутеевское СП |
| 1 | Б.Тябердино | 5,6 | 100 | п/этилен | 1973-2002 | 5,0 |
| 2 | Чутеево | 3,5 | 100 | п/этилен | 1971 | 3,0 |
| 2.Ст.Тябердинский СП |
| 3 | Ст.Тябердино | 2,5 | 100 | п/этилен | 1989 | 2,5 |
| 3.Молькеевское СП |
| 4 | Молькеево | 9,8 | 100 | п/этилен | 1970-1972 | 6,0 |
| 5 | П.Буа | 1,0 | 63 | п/этилен | 1980 | 1,0 |
| 6 | Баймурзино | 1,3 | 110 | п/этилен | 1982 | 0,8 |
| 4. Хозесановское СП |
| 7 | Куш-Куль | 0,8 | 63 | п\этилен | 1990 | 0,8 |
| 8 | Турминское | 2,0 | 110 | п/этилен | 1976 | 0,9 |
| 5.Б.Подберезинское СП |
| 9 | Б.Подберезье | 5,5 | 110 | п/этилен | 1966 | 5,5 |
|  |  | 5,0 | 100 | метал | 1965 | 5,0 |
| 10 | М.Подберезье | 2,8 | 110 | п/этилен | 1972 | 2,8 |
| 11 | Плетени | 1,5 | 63 | п/этилен | 1967 | 1,5 |
| 12 | Каргала | 2,0 | 110 | п/этилен | 1967 | 2,0 |
| 6.Ульянковское СП |
| 13 | Ульянково | 2,3 | 110 | п/этилен | 1983 | 2,3 |
| 14 | Корноухово | 1,5 | 63 | п/этилен | 1983 | 1,5 |
| 7.Б.Кайбицкое СП |
| 15 | Б.Кайбицы | 2 | 63 | метал | 1965 | 2 |
|  |  | 3,5 | 100 | метал | 1968 | 3,5 |
|  |  | 9,5 | 110 | п/этилен | 1970 | 9,5 |
| 16 | Ст.Чечкабы | 6,0 | 110 | п/этилен | 1968 | 6,0 |
|  |  | 4,0 | 63 | п/этилен | 1968 | 4,0 |
| 17 | Семикеево | 2,0 | 110 | п/этилен | 1973 | 2,0 |
| 18 | Афанасьевка | 1,5 | 110 | п/этилен | 1971 | 1,5 |
| 8. Багаевское СП |
| 19 | Багаево | 2,2 | 110 | п/этилен | 1970 | 2,2 |
| 20 | Арсланово | 2,5 | 110 | п/этилен | 1972 | 2,5 |
| 21 | Кулабердино | 1,5 | 63 | п/этилен | 1975 | 1,5 |
| 22 | Салтыганово | 1,3 | 110 | п\этилен | 1990 | 1,3 |
| 9.Надеждинское СП |
| 23 | Надеждино | 2,0 | 110 | п/этилен | 1975 | 2,0 |
| 24 | Муратово | 2,0 | 110 | п/этилен | 1977 | 2,0 |
| 10. Эбалаковское СП |
| 25 | М.Кайбицы | 2,2 | 110 | п/этилен | 1980 | 2,2 |
| 26 | Р.Эбалаково | 1,5 | 110 | п/этилен | 1976 | 1,5 |
| 27 | Р.берлибаш | 3,7 | 110 | п\этилен | 1990 | 3,0 |
| 28 | Мурза берлибаш | 2,5 | 63 | п/этилен | 1976 | 2,0 |
| 11.Кушманское СП |
| 29 | Русаковское лесничество | 1,2 | 63 | п/этилен | 1983 | 0,5 |
| 30 | Кушманы | 6,8 | 110 | п/этилен | 2001 |  |
| Муралинское СП |
| 31 | Мурали | 5,1 | 110 | п/этилен | 1968 | 5,1 |
| 32 | Б.куланга | 1,0 | 63 | п/этилен | 1973 | 0,5 |
| Федоровское СП |
| 33 | Федоровское | 5,2 | 110 | п/этилен | 1970 | 5,2 |
| Кулангинское СП |
| 34 | Ст.Куланга | 2,0 | 110 | п\этилен | 1978 | 2,0 |
| 35 | Беляево | 1,3 | 63 | п/этилен | 1974 | 0,6 |
| 36 | Н.Куланга | 0,7 | 63 | п\этилен | 1970 | 0,7 |
| Бурундуковское СП |
| 37 | Бурундуки | 6,0 | 110 | п/этилен | 1974 | 6,0 |
| 38 | Шушерма | 1,8 | 110 | п/этилен | 1983 | 1,8 |
| М.Меминское СП |
| 39 | М.меми | 3,0 | 110 | п/этилен | 1976 | 3,0 |
| 40 | Буртасы | 2,0 | 63 | п/этилен | 1975 | 2,0 |
| Б.Русаковское СП |
| 41 | Б.Русаково | 3,0 | 110 | п/этилен | 1976 | 3,0 |
| 42 | М.Русаково | 2,0 | 110 | п/этилен | 1978 | 2,0 |
| 43 | Бушанча | 1,0 | 63 | п/этилен | 1978 | 1,0 |
|  | Итого | 144,3 |  |  |  | 126,7 |

По району имеется  79 шт.  водонапорных башен из них требуют замены 43 шт. Водонапорные башни заполняются водой из 81 артезианских скважин (таблица 1.15).

Таблица 1.15. Анализ состояния водонапорных башен расположенных в населенных пунктах Кайбицкого муниципального района.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующие водонапорные башни | Требующие замены, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, шт. | Кол-во арт.скважин, шт. | Мощность скважин | Год постройки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Чутеевское сельское поселение |
| 1 | Большое Тябердино | 3 | 3 | 8 | 1977-05 | 2 |
| 2 | Чутеево | 6 | 6 | 8 | 1975-05 | 3 |
| 2. Ст.Тябердинское сельское поселение |
| 3 | Янсурино | 1 | 1 | 8 | 1970 | 1 |
| 4 | Ст.Тябердино | 2 | 2 | 8 | 1988-2003 | 1 |
| 5 | Камылово | 1 | 1 | 8 | 1972 | 1 |
| 3.Молькеевское сельское поселение |
| 6 | Молькеево | 2 | 2 |  | 1970 | 1 |
| 7 | П.Буа |  |  |  |  |  |
| 8 | Ст.Буа |  |  |  |  |  |
| 9 | Баймурзино | 1 | 1 | 8 | 1982 | 1 |
| 4.Хозесановское сельское поселение |
| 10 | Хозесаново | 2 | 3 | 8 | 1980-2004 | 1 |
| 11 | Куш-Куль | 1 | 1 | 8 | 1986 | 1 |
| 12 | Александровка |  |  |  |  |  |
| 13 | Турминское | 2 | 2 | 8 | 1976 | 1 |
| 5.Б.Подберезинское сльское поселение |
| 14 | Б.Подберезье | 2 | 3 | 8 | 1972-1984 |  |
| 15 | М.Подберезье | 1 | 1 | 8 | 1972 | - |
| 16 | Плетени | 1 | 1 | 8 | 1974 | 1 |
| 17 | Каргала | 1 | 1 | 8 | 1978 | - |
| 18 | Сосновка | - | - | - | - | - |
| 6.Ульянковское сельское поселение |
| 19 | Ульянково | 4 | 4 | 8 | 1974-1981 | 1 |
| 20 | Корноухово | 1 | 1 | 8 | 1972 | - |
| 21 | Победа | - | - | - | - | - |
| 22 | Ливаневское | - | - | - | - | - |
| 7.Большекайбицкое сельское поселение |
| 23 | Б.Кайбицы | 6 | 6 | 8 | 1965-2005 | 2 |
| 24 | Ст.Чечкабы | 3 | 3 | 8 | 1958-1968 | 3 |
| 25 | Семикеево | 1 | 1 | 8 | 1978 | 1 |
| 26 | Афанасьевка | 1 | 1 | 8 | 1971 | 1 |
| 8.Багаевское сельское поселение |
| 27 | Багаево | 2 | 2 | 8 | 1970 | 1 |
| 28 | Арсланово | 2 | 2 | 8 | 1972 | 1 |
| 29 | Кулабердино | 1 | 1 | 8 | 1975 | 1 |
| 30 | Салтыганово | 1 | 1 | 8 | 1990 | - |
| 9.Надеждинское сельское поселение |
| 31 | Надеждино | 2 | 2 | 8 | 1975-2004 | 1 |
| 32 | Муратово | 1 | 1 | 8 | 1977 | 1 |
| 33 | Чистые Ключи | - | - | - | - | - |
| 34 | Кичкеево | - | - | - | - | - |
| 35 | Репьевка | - | - | - | - | - |
| 10. Эбалаковское сельское поселение |
| 36 | М.Кайбицы | 2 | 2 | 8 | 1980 | 1 |
| 37 | Р.Эбалаково | 1 | 1 | 8 | 1976 | 1 |
| 38 | Р.Берлибаши | 1 | 1 | 8 | 1990 | - |
| 39 | Мурза Берлибаш | 1 | 1 | 8 | 1976 | 1 |
| 40 | Берлибашское лесничество | - | - | - | - | - |
| 11.Кушманское сельское поселение |
| 41 | Кушманы | 2 | 2 | 8 | 1978-2002 | - |
| 42 | Русаковское лсничество | 1 | 1 | 8 | 83 | 1 |
| 12.Муралинское сельское поселение |
| 43 | Мурали | 2 | 2 | 8 | 1962-1985 | 1 |
| 44 | Б.Куланга | 1 | 1 | 8 | 1971 | - |
| 13.Федоровское сельское поселение |
| 45 | Федоровское | 5 | 5 | 8 | 1968-1975 | 2 |
| 14.Кулангинское сельское поселение |
| 46 | Ст.Куланга | 3 | 3 | 8 | 1980-2001 | 1 |
| 47 | Беляево | 1 | 1 | 8 | 1974 | - |
| 48 | Н.Куланга | 1 | 1 | 8 | 1970 | 1 |
| 15. Бурундуковское сельское поселение |
| 49 | Бурундуки | 5 | 5 | 8 | 1974-2005 | 3 |
| 50 | Шушерма | 2 | 2 | 8 | 1965-1975 | 2 |
| 16. Маломеминское сельское поселение |
| 51 | М.Меми | 2 | 2 | 8 | 1976-2000 | - |
| 52 | Буртасы | 1 | 1 | 8 | 1988 | 1 |
| 53 | Малала | - | - | - | - | - |
| 54 | Н.Патрикеево | - | - | - | - | - |
| 17.Большерусаковское сельское поселение |
| 55 | Б.Русаково | 1 | 1 | 8 | 1976 | 1 |
| 56 | М.Русаково | 1 | 1 | 8 | 1978 | 1 |
| 57 | Бушанча | 1 | 1 | 8 | 1978 | 1 |
| 58 | Чукри-Аланово | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 79 | 81 |  |  | 43 |

Также в населенных пунктах района имеются 112 родника, из них в 97 требуется произвести ремонт и обустройство.

Снабжением чистой питьевой водой жителей района за исключением жителей Большекайбицкого сельского поселения занимаются сельские поселения. Артскважины находятся на балансе сельских поселений, в настоящее время идет оформление документов на объекты водоснабжения с дальнейшей передачей в аренду коммунальным организациям.

Снабжение чистой питьевой водой жителей Большекайбицкого сельского поселения осуществляет МУП «Кайбицкое МПП ЖКХ». Другим направлением деятельности предприятия, составляющим основу санитарного и экологического благополучия  — является вывоз жидких отходов

Таблица 1.16. Данные производственных показателей по водоснабжению за 2006-2008г.г.

| №№ | Наименование | Ед. изм | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подъем воды | тыс. м3 | 65 | 76,7 | 81 |
| 2 | Расходы на собственные нужды | « | 65 | 76,7 | 81 |
| 3 | Подано в сеть | « | 65 | 76,7 | 81 |
| 4 | Потери воды | « | 2,0 | 3,0 | 0,2 |
| 5 | Процент утечки | « | 3 | 4 | 0,2 |
| 6 | Реализовано, всего | « | 63 | 76,7 | 80,8 |
| 7 | - населению | « | 31 | 39,9 | 39,9 |
| 8 | - бюджет и прочие | « | 32 | 33,8 | 40,9 |

Основные экономические показатели деятельности МУП «Кайбицкое МПП ЖКХ» в целом представлены в таблице 1.17

Таблица 1.17 Основные экономические показатели деятельности МУП «Кайбицкое МПП ЖКХ».

(тыс. руб.)

|  | Наименование показателей | 2005г. (факт) | 2006г. (факт) | 2007г. (факт) | 2008г. (факт) | План 2010 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг | 2731 | 2995 | 3517 | 4055 | 5456 |
| 1,1 | водоснабжение | 837 | 730 | 758 | 866 | 1450 |
| 1,2 | отвод сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Производственная себестоимость реализации продукции, работ, услуг | 837 | 730 | 758 | 866 | 1450 |
| 2,1 | водоснабжение | 837 | 730 | 758 | 866 | 1450 |
| 2,2 | отвод сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Валовая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прибыль (убыток) от реализации (1-2-3-4) | -14 | -4 | -115 | 0 | 0 |
| 7 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Прочие доходы | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 10 | Прочие расходы | 851 | 734 | 873 | 866 | 1450 |
| 11 | Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 8 | -4 | -115 | 0 | 0 |
| 12 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прибыль (убыток) отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | -8 | -4 | -115 | 0 | 0 |
|  | Среднесписочная численность работающих | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 |
|  | в том числе: рабочие | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
|  | Дебиторская задолженность | 645 | 640 | 678 | 867 |  |
|  | Кредиторская задолженность | 464 | 300 | 557 | 550 |  |

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат.

Структура издержек МУП «Кайбицкое МПП ЖКХ» по водоснабжению представлена в следующей таблице.

Таблица 1.18. Структура издержек предприятия по водоснабжению.

| Статьи расходов | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| электроэнергия | 110 | 118 | 125 | 103 |
| материалы | 228 | 0 | 150 | 26 |
| амортизация | 18 | 501 | 15 | 16 |
| ремонт и тех обслуживание | 0 | 256 | 121 | 169 |
| в т.ч. капремонт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оплата труда | 433 | 229 | 406 | 391 |
| отчисления | 62 | 33 | 56 | 57 |
| цеховые расходы | 0 | 48 | 0 | 104 |
| Общеэксплуатационные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аварийно-восстановительные работы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Себестоимость | 851,0 | 734,0 | 873,0 | 866,0 |

Основными показателями работы по системе водоснабжения являются подача питьевой воды промышленным предприятиям, организациям и населению  в необходимом объеме.

Показатели по годам  выглядят следующим образом (таблица 1.19).

Таблица 1.19.  Показатели  работы  системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды (подъем) | тыс.куб.м. | 81 | 75.6 | 116 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.куб.м. | 81 | 75.6 | 116 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м. | 81 | 75.6 | 116 |
| 5 | Объем потерь | тыс.куб.м. | 0,2 | 0,5 | 0.9 |
| 6 | Объем реализации услуг, всего, в т.ч. | тыс.куб.м. | 80,8 | 75.1 | 115.1 |
|  | населению (питьевая) | тыс.куб.м. | 39,9 | 41.2 | 59.5 |
|  | прочим потребителям, в т.ч | тыс.куб.м. | 40,9 | 33,9 | 55.6 |
|  | питьевая | тыс.куб.м. | 80,8 | 75,1 | 115,1 |
|  | техническая | тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам на водоочистных сооружениях | % | 100 | 100 | 100 |
|  | бактериологические |  | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети | % | 100 | 100 | 100 |
|  | бактериологические |  | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Износ сетей | % | 60 | 60 | 60 |
|  | водопровод |  | 60 | 60 | 60 |

Теплоснабжение

Теплоснабжение населения и объектов социально-бытового назначения района осуществляется от 64 котельных, в том числе 4 котельных одного коммунального предприятия района.

Основным поставщиком тепловой энергии в районе является МУП "Кайбицкое МПП ЖКХ». Основное топливо котельных - природный газ, резервное - дизельное топливо.

Таблица 1.20. Данные производственных показателей по теплоснабжению за 2007-2009г.г.

| Наименование | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отпуск теплоэнергии сторонним потребителям, всего: тыс. Гкал | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| в том числе население | 0 | 0 | 0 |

В настоящее время в эксплуатации четыре котельных, суммарная производительность установленного оборудования этих котельных составляет: в горячей воде –  10,08 Гкал/час.

В структуре потребителей тепла только бюджетные организации. Население и прочие организации имеют свои автономные котельные.

Во всех котельных в качестве основного топлива используют природный газ. Характеристика котельных по состоянию на 2010г. приведена в таблице 2.4.

В котельных, в основном, установлены котлы типа КЧМ-5. Тепловая мощность большинства котельных составляет от 0,45 до 0,48 Гкал/час. В значительной части котельных оборудование установлено в 90-ые годы и к настоящему времени находятся в эксплуатации около 20 лет. Естественно, что устаревшее, физически изношенное оборудование котельных не может обеспечить надежного теплоснабжения потребителей и должно поэтапно выводиться из эксплуатации.

| Технические характеристики источника теплоснабжения |
| --- |
| АДРЕС КОТЕЛЬНОЙ Б.Кайбицы Котельная школы |
| Наименование показателей | Значения показателей |
|  | факт 2008 года | текущий 2009 год | планируемый 2010 год |
| Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал | 1.115 | 1.115 | 1.115 |
| Покупка тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |
| Объем реализации тепловой энергии (по договорам), тыс.Гкал | 1.115 | 1.115 | 1.115 |
| Продолжительность отопительного периода, ч | 5232 | 5232 | 5232 |
| Объем зданий потребителей отопления (по договорам), м3 | 13602 | 13602 | 13602 |
| Тепловая нагрузка отопления, Гкал/час | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Расход натурального топлива /газ, мазут, угол, др./ , тыс.м3, тыс.тонн | 127.5 | 188 | 195 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч | 40 | 40 | 40 |
| Протяженность наружных участков трубопроводов в двутрубном исчислении | Диаметр участка (мм) | Длина участка (м) | Продолжительность работы участка в году (час) | Способ прокладки участка трубопр-ов, (надземная, бесканальная, канальная) | Год прокладки трубопроводов |
| 1) сети отопления | 76 | 200 | 5232 | подземн. | 1983 |
| Данные по котлам | Марка в работе: | Мощность, Гкал/ч | КПД, % (по режимным картам) | Период работы в году, ч |
|  | 1.КЧМ-5 | 0.48 | 82 | 5232 |
|  | 2. КЧМ-5 |  | 0.48 | 79 | 5232 |
|  | 3.КЧМ-5 |  | 0.48 | 83 | 5232 |
|  | 4. КЧМ-5 |  | 0.48 | 81 | 5232 |
|  | 5.КЧМ-5 |  | 0.48 | 80 | 5232 |
|  | 6.КЧМ-5 | 0.48 | 79 | 5232 |
| АДРЕС КОТЕЛЬНОЙ Б.Кайбицы Котельная ЦРБ |
| Наименование показателей | Значения показателей |
|  | факт 2008 года | Текущий 2009 год | Планируемый 2010 год |
| Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| Объем реализации тепловой энергии (по договорам), тыс.Гкал | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| Продолжительность отопительного периода, ч | 5232 | 5232 | 5232 |
| Объем зданий потребителей отопления (по договорам), м3 | 12714 | 12714 | 12714 |
| Тепловая нагрузка отопления, Гкал/час | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Расход натурального топлива /газ, мазут, угол, др./ , тыс.м3, тыс.тонн | 127.5 | 188 | 195 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч | 49.9 | 50 | 50 |
| Протяженность наружных участков трубопроводов в двутрубном исчислении, м | Диаметр участка (мм) | Длина участка (м) | Продолжительность работы участка в году (час) | Способ прокладки участка трубопр-ов, (надземная, бесканальная, канальная) | Год прокладки трубопроводов |
| 1) сети отопления | 108 | 240 | 5232 | подземн. | 1986 |
| Данные по котлам | Марка в работе: | Мощность, Гкал/ч | КПД, % (по режимным картам) | Период работы в году, ч |
|  | 1.КЧМ-5 | 0.08 | 91 | 5232 |
|  | 2. КЧМ-5 |  | 0.08 | 89 | 5232 |
|  | 3.КЧМ-5 |  | 0.08 | 87 | 5232 |
|  | 4. КЧМ-5 |  | 0.08 | 88 | 5232 |
| АДРЕС КОТЕЛЬНОЙ Б.Кайбицы Котельная общественного центра |
| Наименование показателей | Значения показателей |
|  | факт 2008 года | текущий 2009 год | планируемый 2010 год |
| Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал | 0.788 | 0.788 | 0.788 |
| Покупка тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |
| Объем реализации тепловой энергии (по договорам), тыс.Гкал | 0.788 | 0.788 | 0.788 |
| Продолжительность отопительного периода, ч | 5232 | 5232 | 5232 |
| Объем зданий потребителей отопления (по договорам), м3 | 10496 | 10496 | 10496 |
| Тепловая нагрузка отопления, Гкал/час | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Протяженность наружных участков трубопроводов в двутрубном исчислении, м | Диаметр участка (мм) | Длина участка (м) | Продолжительность работы участка в году (час) | Способ прокладки участка трубопр-ов, (надземная, бесканальная, канальная) | Год прокладки трубопроводов |
| 1) сети отопления | 108 | 400 | 5232 | подземн. | 2004 |
| Данные по котлам | Марка в работе: | Мощность, Гкал/ч | КПД, % (по режимным картам) | Период работы в году, ч |
|  | 1.КЧМ-5 | 0.08 | 90 | 5232 |
|  | 2. КЧМ-5 |  | 0.08 | 87 | 5232 |
|  | 3.КЧМ-5 |  | 0.08 | 89 | 5232 |
|  | 4. КЧМ-5 |  | 0.08 | 84 | 5232 |
|  | 5.КЧМ-5 |  | 0.08 | 86 | 5232 |
|  | 6.КЧМ-5 |  | 0.08 | 88 | 5232 |
|  | 7.КЧМ-5 |  | 0.08 | 85 | 5232 |
|  | 8.КЧМ-5 |  | 0.08 | 87 | 5232 |
|  | 9.КЧМ-5 | 0.08 | 86 | 5232 |
| АДРЕС КОТЕЛЬНОЙ Б.Кайбицы Котельная дома школьников |
| Наименование показателей | Значения показателей |
|  | факт 2008 года | текущий 2009 год | планируемый 2010 год |
| Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал | 0.323 | 0.323 | 0.323 |
| Объем реализации тепловой энергии (по договорам), тыс.Гкал | 0.323 | 0.323 | 0.323 |
| Продолжительность отопительного периода, ч | 5232 | 5232 | 5232 |
| Объем зданий потребителей отопления (по договорам), м3 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Протяженность наружных участков трубопроводов в двутрубном исчислении, м | Диаметр участка (мм) | Длина участка (м) | Продолжительность работы участка в году (час) | Способ прокладки участка трубопр-ов, (надземная, бесканальная, канальная) | Год прокладки трубопроводов |
| 1) сети отопления | 108 | 80 | 5232 | надземн. | 1999 |
| Данные по котлам | Марка в работе: | Мощность, Гкал/ч | КПД, % (по режимным картам) | Период работы в году, ч |
|  | 1.КСТГ-31 | 0.06 | 84 | 5232 |
|  | 2.КСТГ-31 |  | 0.06 | 82 | 5232 |

Ощутимую долю на сегодняшний день занимают малоэффективные котельные, сложилась не простая ситуация, обусловленная недостатком средств, как из-за низкой платежеспособности потребителей тепла, так и невозможности обновления оборудования, проведения работ по модернизации объектов за счет тарифной составляющей в сжатые сроки.

Данные обстоятельства в значительной степени сдерживают замену устаревших неэффективных котлов на более экономичные, проведение модернизации котельных агрегатов, сетей, внедрение энергосберегающих мероприятий и автоматизацию производственных процессов.

В данной работе представлены наиболее актуальные практические меры в сфере производства тепловой энергии на котельных по внедрению энергоэффективного оборудования и технологий, надежного и устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, эффективного использования собственных энергоресурсов с целью обеспечения населения, коммунально-бытовых и иных потребителей тепловой энергией.

Таблица 1.21. Финансово-экономические показатели деятельности  коммунальные системы в соответствии с утвержденными тарифными решениями.

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Факт | План |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выручка, в том числе | тыс. руб | 4055 | 4619 | 5456 |
| 1.1. | Теплоэнергия | тыс. руб | 2375 | 2631 | 2711 |
| 1.2. | ГВС | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Себестоимость, в том числе | тыс. руб | 2375 | 2628 | 2711 |
| 2.1. | покупная теплоэнергия | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | ХВС на ГВС | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Электроэнергия на технологические нужды | тыс.кВтч. | 197,16 | 51,11 | 86,48 |
|  |  | тыс. руб | 487 | 161 | 420 |
| 2.4. | Вода на технологические нужды | куб.м. | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Расходы на содержание, эксплуатацию оборудования и ремонт | тыс. руб. | 158 | 152 | 223 |
| 2.6. | Аренда ОС и амортизация | тыс. руб. | 17 | 44 | 454 |
| 2.7. | Фонд оплаты труда ППП | тыс. руб. | 859 | 1049 | 456 |
| 2.8. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 131 | 147 | 67 |
| 2.9. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 335 | 106 | 192 |
| 2.10. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 187 |
| 3 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прочие расходы | тыс. руб. | 106 | 969 | 712 |
| 6 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Иные налоговые обязательства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Численность работающих | чел. | 16 | 16 | 16 |

Утилизация твердых бытовых отходов

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем района. Ежегодно на территории района образуется до 188 тыс.тонн отходов производства и потребления, из них доля промышленных отходов составляет 0,2%, твердых бытовых 1,8%, отходов животноводства – 98%. В целях решения проблемы твердых бытовых отходов на территории района Постановлением Главы администрации Кайбицкого района   от 19.11.1999г. №84 на площади 11,66 га было организовано 49 санкционированных мест для размещения ТБО сельских населенных пунктов.

В 2007 году  начато строительство полигона твердых бытовых отходов в районном центре Большие Кайбицы. Складирование отходов осуществляется на специально отведенной площадке, куда ежегодно поступает до 5,4 тыс.куб.м. твердых бытовых и промышленных отходов 4-5 класса опасности.

Образовавшиеся отходы (токсичные и нетоксичные) размещаются:

- на специально отведенной площадке;

- временно накапливаются на промплощадках;

- поступают в искусственные сборники (иловые площадки, пруды- накопители);

- несанкционированных свалках

- перерабатываются, используются на собственном предприятии или передаются, как вторичное сырье, на другие предприятия;

- обезвреживаются на предприятиях, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

Основными задачами решения проблемы управления отходами являются:

- завершить строительство полигона ТБО в н.п. Б.Кайбицы

- минимизация количества образующихся отходов;

- максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья;

- изыскание экологически безопасных методов переработки отходов с наименьшими экономическими затратами.

территории подлежат регулярной очистке от отходов. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований предусматривает их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие) и определяется органами местного самоуправления в соответствии с экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

Проектом плана территориального развития в первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

- Строительство новых  полигонов ТБО в н.п.Федоровское и Молькеево.

- Эксплуатация полигона ТБО в соответствии с предусмотренными технологическими решениями, обеспечение экологически безопасной переработки и складирования отходов.

- Дальнейшее развитие технологии двухэтапной системы транспортировки отходов, с учетом территориального развития застройки.

- мусороперерабатывающего комплекса производительностью тыс. т/год.

- Внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов, максимально возможная утилизация, вторичное использование отходов на предприятиях.

- Развитие системы селективного сбора ТБО в жилом секторе, административных учреждениях, на предприятиях общественного назначения с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов. Увеличение количества приемных пунктов по приему вторсырья от населения города.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Развитие планово-регулярной системы санитарной очистки. Внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение технического уровня работ, обеспечение потребности в парке машин и механизмов.

Реализация плана территориального развития – сложный и длительный процесс на весь период его действия, процесс, направленный на формирование благоприятной среды проживания. Его успех определяется деятельностью исполнительных органов, проектировщиков и в большой мере зависит от заинтересованности и включенности в эту деятельность сообщества в целом.

Генеральный план или план территориального развития.

Перспективы развития системы коммунальной инфраструктуры

Генеральный план или план территориального развития Кайбицкого муниципального района, а именно с.Б.Кайбицы в настоящее время разрабатывается

Источниками финансирования для реализации данного Плана являются:

- средства местного бюджета;

- средства республиканского бюджета;

Одна из приоритетных задач плана – это разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства.

Предложения плана по районной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты районного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Реализация обширной жилищной программы намеченной планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями.

Согласно плана прогнозные показатели по жилищному фонду до 2015года следующие:

Таблица 1.22. Прогнозные показатели по жилищному фонду до 2015года.

|  | Ед.изм. | на 1.01.2009г. (факт) | 2010г. прогноз | 2015г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилищный фонд всего | тыс. м2 | 352,0 | 356,2 | 379,2 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 23,48 | 23,7 | 25,1 |
| Новое жилищное стр-во – всего | тыс.м2 | 4,0 | 4,2 | 6,0 |
| В индивидуальных домах с участками | « | 4,0 | 4,2 | 6,0 |

Из общего объема нового строительства 100 % придется на малоэтажную застройку, индивидуальную (коттеджную) жилую застройку.

В соответствии с проведенным анализом территориальных резервов около 55 % намеченного объема жилищного строительства разместится на свободных территориях в пределах насел пунктов с.Б.Кайбицы и ст.Куланга, около 45 % - на реконструируемых территориях, занятых в настоящее время застройкой. Снос ветхого и непригодного к проживанию фонда составит около 5,8 тыс. кв. м.

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

- Размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства. Для обеспечения устойчивого развития города на длительную перспективу следует рассматривать необходимость;

- Строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- Ликвидация ветхого жилищного фонда, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов;

- Комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон;

- Эффективное использование территорий;

- Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок;

- Дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений. Дополнение микрорайонной планировки традиционными типами городских пространств – квартал, площадь, пешеходная улица, двор, бульвар, сквер.

## 2. Прогнозирование перспектив развития существующей системы

В 2011 - 2013 годах основными целями развития жилищно-коммунального комплекса являются продолжение реформирования жилищно-коммунального комплекса, переход отрасли на режим безубыточного функционирования при одновременном смягчении для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг, привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, повышение качества услуг, предоставляемых населению, повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг; повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов; повышение уровня жизни населения за счет уменьшения оплаты за потребленные коммунальные услуги; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке до потребителя.

Достижение поставленных целей будет осуществляться путем решения ряда ключевых задач:

- проведение преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основе формирования рыночных отношений, создания конкурентной среды;

- организация качественно новой схемы обслуживания жилищного фонда, развитие самоуправления граждан в данной сфере;

- привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунальной сферы.

Система ЖКХ по природе своей инвестиционно привлекательна. Но инвесторов сдерживает финансовая непрозрачность предприятий и долги.

В целях обеспечения финансовой стабильности жилищно-коммунального комплекса необходимо продолжить работу по:

1) повышению собираемости платежей граждан;

2) обеспечению стабильности и достаточности текущего финансирования предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

3) оказанию социальной помощи малообеспеченным слоям населения.

В целях формирования рыночных механизмов функционирования отрасли и привлечения инвесторов:

1) демонополизация отрасли;

2) создание необходимых условий для равного конкурентного права среди организаций всех форм собственности;

3) обеспечение отбора жилищных организаций любой формы собственности на конкурсной основе;

3) использование потенциала ресурсосберегающих проектов;

4) создание условий для формирования ТСЖ.

### 3.Мероприятия Программы и сроки их реализации

Программа будет выполняться поэтапно в течение 2011 - 2015 годов.

На первом этапе (2011 - 2012 годы) будут реализованы первоочередные мероприятия, рассчитанные на получение положительного эффекта по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг, к числу важнейших из них относятся:

- финансовая стабилизация ЖКК;

- демонополизация обслуживания жилищного фонда, создание конкурентной среды и формирование рынка услуг в жилищной сфере;

- формирование многообразия собственников в жилищной сфере;

- переход на реальные договорные отношения в ЖКК;

- дальнейшее совершенствование механизмов социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.

На первом этапе должно быть завершено формирование необходимой нормативно-правовой базы для осуществления намеченных задач. Наряду с мероприятиями, рассчитанными на немедленное получение эффекта, в этот период будет начата реализация мероприятий, эффект от которых ожидается в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

На втором этапе (2013 - 2015 годы) будет реализован основной блок мероприятий по реформированию ЖКК, в том числе развитие конкурентных отношений в жилищном хозяйстве, переход к профессиональному управлению жилищным фондом, создание системы регулирования естественных локальных монополий, удешевление услуг.

Указанные мероприятия могут быть в полной мере реализованы после завершения комплекса первоочередных мер. На данном этапе будет также завершено создание нормативной правовой базы, стимулирующей привлечение частных инвестиций в ЖКК.

Должны быть обеспечены качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан.

В области реформирования ЖКК для реализации основных задач Программы необходимо:

3.1. Продолжить формирование многообразия собственников в жилищной сфере, в том числе путем увеличения товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ) в границах единого комплекса недвижимого имуществе многоквартирного дома (далее - МКД), что является одним из наиболее эффективных способов защиты их прав, влияния на стоимость и качество предоставляемых услуг и позволяет создавать условия для привлечения дополнительных источников финансирования работ по обслуживанию и ремонту жилья путем:

- содействия формированию ТСЖ в существующем жилищном фонде, пропаганды ТСЖ как эффективного способа управления собственностью в жилищной сфере в средствах массовой информации;

- обеспечения выделения для ТСЖ дотаций на капитальный ремонт жилищного фонда со сверхнормативным процентом износа из местных бюджетов;

- как правило, организации ТСЖ на этапе нового строительства, если возводимое жилье предполагается реализовывать различным собственникам;

- предоставления земельных участков в общую долевую собственность членов товарищества;

- передачи в управление ТСЖ объектов нежилого фонда, находящихся в государственной и муниципальной собственности и входящих в состав МКД, предоставления информации об арендаторах и собственниках нежилых помещений, находящихся в границах МКД;

- организации обучения членов правлений ТСЖ, специалистов для ТСЖ, профессиональных управляющих жилищным фондом;

3.2. Для демонополизации обслуживания жилищного фонда необходимо:

- разделение функций заказчика и подрядчика жилищно-коммунальных услуг и передача их самостоятельным хозяйствующим субъектам.

Основными задачами службы заказчика являются:

- выбор подрядчика по предоставлению жилищных и коммунальных услуг на вверенном ему в управление жилищном фонде;

- заключение договоров с выбранными подрядчиками на предоставление жилищных и коммунальных услуг нормативного количества, качества и стоимости;

- обеспечение системы контроля за предоставлением этих услуг и оплаты их по факту предоставления.

Сегодня, при только формирующихся экономических взаимоотношениях в сфере обслуживания жилья, основными интересами службы заказчика являются:

- расширение объема обслуживания жилищного фонда;

- получение заказов на обслуживание других объектов недвижимости в социальной сфере (школ, детских садов);

- заключение договоров на обслуживание МКД с ТСЖ;

- минимизация задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- выбор на конкурсной основе самого эффективного подрядчика;

- эффективный контроль за деятельностью подрядных организаций.

Для формирования эффективных договорных отношений необходимо:

привести действующие договоры управляющих жилищных организаций с ресурсоснабжающими, ремонтно-эксплуатационными и специализированными организациями в соответствие с законодательством, для чего в первую очередь необходимо инициировать процедуру внесения в договоры изменений, в том числе обеспечивающих защиту прав и интересов потребителей;

применять формы примерных договоров социального найма и предоставления жилищно-коммунальных услуг, содержащие следующие условия:

перечень параметров качества жилищно-коммунальных услуг и порядок снижения оплаты в случае их нарушения или ссылки на устанавливающий их нормативный правовой акт;

порядок оплаты потребителями жилищно-коммунальных услуг;

порядок защиты прав и законных интересов потребителей перед исполнителем, порядок выявления и устранения ненадлежащего качества жилищно-коммунальных услуг;

ответственность управляющей организации перед потребителями за предоставление жилищно-коммунальных услуг;

ответственность нанимателей, арендаторов, собственников помещений за неоплату жилищно-коммунальных услуг;

установление постоянного контроля качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

установление нормативов требований к качеству предоставляемых услуг и размеров снижения платежей за ненадлежащее их предоставление;

установление единых требований к порядку рассмотрения претензий граждан на качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

совершенствование системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги;

3.3. Обеспечить ресурсосбережение в ЖКК, для чего необходимо:

реализовать программы обеспечения приборного учета потребления, расходования энергоресурсов и воды;

сформировать внебюджетные источники финансирования работ по ресурсосбережению;

повысить эффективность функционирования энергоисточников тепловых сетей за счет снижения издержек;

разработать перспективные схемы развития тепло-, электро-, водоснабжения населенных пунктов;

создать малые предприятия по утилизации отходов населения в ЖКК;

провести энергетическое обследование ресурсоснабжающих организаций.

Целесообразно с 2011г. независимую экспертизу тарифов для водо-, энергоснабжающих предприятий объединять с энергетическим обследованием этих предприятий, что позволит сэкономить финансовые ресурсы и даст возможность предприятиям разработать эффективные мероприятия по энергоресурсосбережению, разделив их на категории:

а) мало затратные мероприятия - устранение потерь энергоносителей при транспортировке и хранении, соблюдение энергоэкономичных технологических режимов, замена энергооборудования избыточной мощности, оснащение потребителей приборами учета потребления энергоресурсов;

б) капиталоемкие мероприятия, требующие значительных целевых инвестиций;

в) сопутствующие мероприятия, выполняемые в процессе технического перевооружения отрасли, - изменение структуры используемых материалов, технологий конечных продуктов;

продлить срок эксплуатации котельных агрегатов, снижать расходы топлива и эксплуатационных расходов путем оптимизации водно-химического режима работы котлов;

продлить срок службы трубопроводов тепловых сетей и снижать потери путем применения конструкции "труба в трубе" с предварительно нанесенной изоляцией на основе пенополиуретана, бесканальной прокладки;

внедрить частотные преобразователи, устройства плавного пуска для экономии электроэнергии и увеличения срока эксплуатации насосного оборудования, устранения гидравлических ударов в водопроводных сетях;

оптимизировать существующие системы централизованного теплоснабжения за счет их максимальной загрузки;

провести утепление всех ограждающих конструкций (стен, окон, балконных дверей, покрытий, перекрытий над холодными подпольями) и модернизацию систем инженерного оборудования в соответствии с изменившимися нормативными требованиями по теплозащите и энергосбережению.

В комплексе эти мероприятия позволят снизить теплопотребление на отопление не менее чем на 30 - 40%.

Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий может быть осуществлена в полной мере только при системном подходе к модернизации и реконструкции существующего жилищного фонда. Максимально возможные результаты могут быть получены, если объектом реконструкции будет не отдельное здание, а комплекс жилых домов вместе с объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Реализация этих мер позволит:

поддерживать жилищный фонд в удовлетворительном техническом состоянии, снизить размеры выбытия объектов жилищного фонда по ветхости, улучшить условия проживания;

получить дополнительные площади жилья;

повысить качество жилья;

снизить на 25 - 30% расходы материально-технических ресурсов, что будет способствовать снижению стоимости эксплуатации зданий, ускорению приватизации квартир в типовых многоквартирных домах, образованию ТСЖ;

3.4. С целью обеспечения финансовой стабилизации ЖКК для организации работ по реструктуризации и ликвидации задолженности предприятий ЖКК в районе создана рабочая комиссия, в состав которой вошли руководители ЖКК, представители финансовых органов, органов внутренних дел, налоговых органов. Проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. Ежегодно проводится независимый аудит предприятий ЖКК;

3.5. Сформировать рыночные механизмы функционирования ЖКК и условия для привлечения инвестиций путем:

создания рынка жилищного фонда и его эффективного собственника, разделения функций заказчика и подрядчика, формирования договорных отношений между собственниками, уполномоченными управляющими компаниями и подрядными жилищными организациями;

реформирования в области тепло-, водоснабжения и водоотведения с учетом того, что организации, обеспечивающие поставку энергоресурсов, должны быть специализированными, поскольку являются субъектами естественных локальных монополий, деятельность которых подлежит регулированию;

3.6. Завершить переход на новую систему оплаты жилищно-коммунальных услуг путем:

выбора оптимальных темпов повышения уровня оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. Повышение уровня оплаты жилья, с одной стороны, должно проводиться в соответствии с Концепцией реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, с другой стороны, должны оцениваться реальная социально-экономическая ситуация в районе и уровень доходов населения;

определения социальных стандартов потребления жилищно-коммунальных услуг с целью определения бюджетной потребности для социальной защиты населения;

стопроцентной оплаты услуг, превышающих социальные нормативы, повышения ответственности жильцов за неоплату жилищно-коммунальных услуг;

обеспечения соответствия оплаты труда работников ЖКК качеству, своевременности и количеству оказываемых услуг;

обеспечения зависимости оплаты жилищно-коммунальных услуг от их качества и оказания в установленные сроки;

3.7. Сформировать новые подходы к строительству жилых и социальных объектов, для чего необходимо осуществить мероприятия по:

проведению полного технического обследования различных серий и типов жилых домов первых массовых серий с целью выявления затрат по эксплуатации;

разработке нескольких пробных проектов их реконструкции для последующей оценки экономической целесообразности и анализа последующей эксплуатации;

3.8. Повысить эффективность градостроительных решений и ответственность за их принятие путем:

завершения разработки генерального плана районного центра, генеральных планов особо охраняемых территорий, другой градостроительной документации, что позволит рассчитать эффективность использования финансовых средств, материальных и трудовых ресурсов до начала осуществления реализации крупных проектов;

оптимизации градостроительных решений с целью сокращения протяженности инженерных коммуникаций;

комплексной реконструкции застройки путем повышения эффективности использования инженерно обустроенных территорий;

участия граждан и общественных организаций в решении вопросов градостроительного развития территории района.

Мероприятия в сфере теплоснабжения

Таблица 3.1.  Определение финансовых потребностей на освоение комплексной программы по теплоснабжению

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования- всего: | Затраты на проведение работ, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Теплоснабжение всего, в т. ч. | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятия по замене теплотрассы | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятия по диспетчеризации | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятия по замене котлов на более эффективные | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения

Таблица 3.2. Финансовые потребности реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения.

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования- всего: | Затраты на проведение работ, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение всего, в том числе | 60 | 30 | 10,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 1.1. | Водоснабжение всего, в том числе | 55 | 29 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт и модернизация существующих изношенных сетей | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.1.2. | Новое строительство водопроводов, водонапорных башен, артскважин в населенных пунктах района | 30 | 24 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.2 | Водоотведение всего, в том числе | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Строительство очистных сооружений | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |

Мероприятия в сфере утилизации отходов

Таблица 3.3. Финансовые потребности реализации мероприятий по развитию системы утилизации отходов.

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования- всего: | Затраты на проведение работ, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Утилизация отходов всего, в том числе | 20,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 7,5 | 5,5 |
| 1.1. | Строительство полигонов ТБО | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 1.2 | Приобретение техники, оборудования, установка мусоросортировочной линии | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 1.3. | Развитие систем пунктов сбора ТБО | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

## 4. Ресурсное обеспечение Программы

### 4.1. Финансовое обеспечение реализации Программы

(потребность в финансовых ресурсах

и источники финансирования)

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2011 - 2015 годов.

Затраты на реализацию Программы в части модернизации ЖКК в основном ориентированы на проведение работ по реконструкции и обновлению систем жизнеобеспечения населенных пунктов (систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения).

Общий объем финансирования затрат на реформирование и модернизацию ЖКК – 87 млн. руб. (таблица 4.1).

#### Таблица 4.1

ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА РЕФОРМИРОВАНИЕ

И МОДЕРНИЗАЦИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

(млн.руб.)

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 37,5 | 15 | 7,5 | 14,5 | 12,5 | 87,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Теплоэнергетическое хозяйство | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,0 |
| Водопроводно-канализационное хозяйство | 30 | 10,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 60,0 |
| Жилищное хозяйство | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Утилизация отходов | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 7,5 | 5,5 | 20,5 |

Примечание: Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, местных бюджетов и заемных средств подлежат уточнению при утверждении бюджетов на соответствующий год.

Общий объем средств на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составит 87,0 млн руб.

Источниками покрытия затрат на реконструкцию и модернизацию ЖКК являются средства бюджетов всех уровней, а также средства организаций ЖКК, потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Общая потребность в затратах на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной теплоэнергетики составит 5,0 млн руб.

Затраты на реконструкцию и модернизацию теплоэнергетического хозяйства и источники их финансирования приведены в таблице 4.2.

Финансирование мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетического хозяйства будет идти по следующим основным направлениям:

замена изношенных основных фондов (сетей и оборудования);

замена морально устаревшего и неэффективного с точки зрения ресурсных затрат оборудования и технологий.

Общая потребность в затратах на реконструкцию и модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства составит 60,0 млн руб., из них:

на строительство новых объектов – 35,0 млн руб.;

на модернизацию и техническое перевооружение объектов, на ремонт и замену ветхих инженерных сетей и сооружений – 25,0 млн руб.

Затраты на реконструкцию и модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства и источники их финансирования приведены в таблице 4.3.

Общая потребность в затратах на модернизацию, капитальный ремонт и реконструкцию жилищного фонда района на 2011 - 2015 годы составляет 1,5 млн руб. Потребность в средствах на капитальный ремонт и реконструкцию, для восстановления технических характеристик государственного жилищного фонда и обеспечения его нормальной эксплуатации с учетом недоремонта прошлых лет, а также источники финансирования затрат на эти цели приведены в таблице 4.4.

Общая потребность в затратах на совершенствование деятельности по обращению с отходами потребления (организация сбора, транспортировка, переработка и утилизация бытовых отходов) в районе за период 2011 - 2015 гг. составит 7 млн руб. (таблица 4.5).

В целях снижения затрат средств республиканского и местных бюджетов на реализацию мер по улучшению деятельности по обращению с отходами потребления необходимо:

внедрение системы селективного сбора бытовых отходов;

активизация идеологической работы с населением по повышению культуры поведения в общественных местах;

#### Таблица 4.2

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ЗАТРАТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

(млн руб.)

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,0 |
| в том числе ремонтно-восстановительные работы теплоэнергетического хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| на техперевооружение и модернизацию теплоэнергетического хозяйства |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 2. Источники |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, всего | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Из бюджета РФ |  |  |  |  |  | 0 |
| Федеральные адресные инвестиционные программы |  |  |  |  |  |  |
| Из бюджета РТ | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| Из местных бюджетов | 1,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,5 |
| Собственные средства организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |

Примечание. Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, местных бюджетов и заемных средств подлежат уточнению при утверждении бюджетов на соответствующий год.

#### Таблица 4.3

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ЗАТРАТ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ И РЕНОВАЦИИ

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА

(млн рублей)

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты | 30 | 10,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 60 |
| в том числе: на строительство объектов | 25 | 5,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| на техперевооружение, модернизацию объектов, ремонт инженерных сетей и сооружений | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 2. Источники | 30 | 10,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 60 |
| Бюджетные средства, всего | 28,8 | 10,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 59 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета РФ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Федеральные адресные инвестиционные программы |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета РТ | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| Капитальные вложения | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| Экологический фонд |  |  |  |  |  |  |
| Из местного бюджета | 2,8 | 5,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 18 |
| Собственные средства предприятий | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтный фонд | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, местных бюджетов и заемных средств подлежат уточнению при утверждении бюджетов на соответствующий год.

Проведение мероприятий по строительству, реконструкции водопроводного хозяйства позволит: по водозаборным сооружениям - обеспечить население качественной питьевой водой в бесперебойном режиме, подключить новых абонентов; по водопроводным сетям - снизить объемы утечек питьевой воды, снизить эксплуатационные затраты на ремонт, уменьшить количество аварий, подключить новых абонентов.

Проведение мероприятий по канализационным сетям позволит снизить количество аварий (разливов сточных вод) и эксплуатационные затраты на ремонт, подключить новых абонентов, улучшить санитарно-экологическую обстановку.

Модернизация жилищного фонда, внедрение альтернативных локальных источников тепловой энергии приведут к снижению потребности в тепловой энергии и в ремонте и модернизации некоторых котельных и тепловых сетей.

Тем самым общая потребность в финансовых средствах на модернизацию ЖКК может быть частично компенсирована затратами на модернизацию жилищного фонда.

Использование таких современных технологий, как утепление наружных стен жилых домов на основе передовых изоляционных и ограждающих материалов, позволит продлить срок службы зданий на 30 и более лет.

Модернизация жилых домов при проведении работ по капитальному ремонту позволит улучшить технические параметры конструктивных элементов зданий. Кроме этого, проведение капитального ремонта жилищного фонда является одним из основных требований граждан по повышению качества предоставляемых услуг.

#### Таблица 4.4

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ЗАТРАТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

И РЕКОНСТРУКЦИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(млн руб.)

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Капитальный ремонт жилищного фонда | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |
| Реконструкция и модернизация жилищного фонда с учетом ликвидации его недоремонта |  |  |  |  |  |  |
| 2. Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, всего | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюжета | 0,9 |  |  |  |  | 0,9 |
| из бюджета РТ | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |
| из местных бюджетов | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |
| Средства населения | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |

Примечание. Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, местных бюджетов и заемных средств подлежат уточнению при утверждении бюджетов на соответствующий год.

#### Таблица 4.5

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ЗАТРАТ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

(млн руб.)

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие затраты | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 7,5 | 5,5 | 20,5 |
| Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13,0 |
| Местные бюджеты | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
| Лизинговый фонд | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5,0 |

Примечание. Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, местных бюджетов и заемных средств подлежат уточнению при утверждении бюджетов на соответствующий год.

### 4.2. Организационное обеспечение

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления отнесены в том числе:

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

обеспечение жильем малоимущих граждан, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов;

организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

планирование застройки территории поселения, территориальное зонирование земель поселения, установление правил землепользования и застройки территории поселения.

В соответствии с Федеральным законом "Об основах федеральной жилищной политики" к полномочиям органов местного самоуправления отнесено:

установление нормативов потребления коммунальных услуг, цен на содержание, ремонт жилья, наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, цен и тарифов на коммунальные услуги в жилых помещениях, а также цен и тарифов в соответствии со стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг.

После передачи в муниципальную собственность находящегося в собственности Республики Татарстан имущества, предназначенного для решения указанных вопросов, управление реализацией Программы перейдет к органам местного самоуправления в рамках предоставленных им полномочий.

### 4.3. Информационное обеспечение Программы

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг ЖКК. Эта поддержка в значительной степени будет зависеть от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы.

Максимальная гласность процесса реформирования и модернизации ЖКК республики может быть достигнута при использовании следующих основных методов информационного обеспечения:

регулярное освещение хода реформы в районной газете "Волжские зори";

выпуск и распространение тематических методических и справочных материалов по вопросам реформирования для специалистов ЖКК и населения;

проведение тематических районных выставок, семинаров, участие в региональных и всероссийских мероприятиях;

организация работы общественной приемной;

активизация деятельности по проведению информационно-разъяснительной работы, созданию соответствующих структур (пресс-центров, отделов по связям со средствами массовой информации и общественностью).

### 4.4. Кадровое обеспечение Программы

Успешное выполнение Программы во многом зависит от обеспечения планируемых преобразований кадровыми ресурсами.

Необходимо проводить следующие мероприятия в области кадрового обеспечения Программы:

оценка обеспеченности предприятий необходимым количеством квалифицированных специалистов;

формирование отраслевого кадрового резерва специалистов и управленцев;

контроль соответствия квалификации работников кругу решаемых задач, в том числе путем внедрения механизма допуска предприятий к оказанию услуг в области ЖКК;

подготовка специалистов на условиях государственного заказа, в том числе подготовка специалистов в области управления персоналом в организациях ЖКК;

подготовка руководителей товариществ собственников жилья и государственных представителей (представителей доли государственной собственности в МКД).

## 5. Мониторинг Программы и ожидаемые результаты

Успешная реализация Программы позволит:

улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

повысить эффективность работы предприятий ЖКК и снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;

внедрить перспективное финансовое планирование на предприятиях ЖКК, позволяющее сбалансировать движение материальных ресурсов, стабилизировать финансовый поток, сделав его прозрачным и гарантированным, разработать сценарные модели развития отрасли с целью формирования эффективной политики тарифного регулирования;

обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий ЖКК и государственного регулирования деятельности локальных естественных монополистов, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование предприятиями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении;

реализовать политику оптимального сочетания использования собственных и заемных средств путем создания условий для привлечения долгосрочных инвестиций в отрасль;

ликвидировать критический уровень износа основных фондов ЖКК, довести сроки проведения капитального ремонта жилищного фонда до нормативного уровня;

повысить уровень энергосбережения застройки до 25% благодаря совершенствованию градостроительных и архитектурно-планировочных решений;

ввести стопроцентный уровень покрытия затрат на жилищно-коммунальные услуги при одновременном принятии мер по социальной защите малообеспеченных слоев населения с учетом обеспечения распределения бюджетных средств непосредственно гражданам через единые адресные жилищно-коммунальные субсидии;

вовлечь население в управление жилищным фондом.