# С О Д Е Р Ж А Н И Е   Р А З Д Е Л А

| п.п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 7 |
| 1. | Положение территории проекта планировки в структуре села | 7 |
| 2. | Современное использование территории проекта планировки | 8 |
| 3. | Архитектурно-планировочная организация территории проекта планировки | 9 |
| 4. | Планируемое размещение объектов капитального строительства | 10 |
| 4.1 | Территории и объекты жилого назначения | 10 |
| 4.2 | Территории и объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания | 12 |
| 4.3 | Территории и объекты транспортно-коммуникационной инфраструктуры | 12 |
| 4.4 | Территории и объекты инженерной инфраструктуры | 14 |
| 5. | Обоснование объемов нового строительства объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | 21 |
| 6. | Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | 25 |
| 7. | Первоочередные градостроительные мероприятия | 30 |
| 8. | Технико-экономические показатели | 33 |
| 9. | Приложение, исходные данные и материалы согласования | 36 |

# ВВЕДЕНИЕ

Социально - экономические изменения, происходящие в обществе в период структурных преобразований, требуют от администрации муниципальных районов осуществления градостроительной политики, учитывающей вновь складывающиеся социальные и экономические факторы.

Эффективное использование территории с учетом градостроительной ценности – основное направление освоения территорий, обеспечивающее устойчивое развитие с. Большие Кайбицы.

Наиболее ощутимо эти процессы затронули сферу жилищного строительства. На фоне общего требования повышения качества градостроительных решений в жилищном строительстве преобладают тенденции:

- повышение многообразия типов жилья, учитывающих потребности различных слоев населения;

- применение для коммерческого жилья индивидуальных проектов жилых домов и комплексов с повышенным комфортом проживания;

- развитие жилых комплексов, включающих инфраструктуру в виде коммерческого и социального обслуживания, досуговых комплексов, бизнес-центров, гаражей и автостоянок, благоустройства, инженерно-технической инфраструктуры.

# 1.   ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ в структуре СЕЛА

Территория проекта планировки жилого района расположена в восточной части с. Большие Кайбицы.

Территория проекта планировки расположена в восточной части                 с. Большие Кайбицы. С северной стороны проектируемый район ограничен резервными территориями под производство и подстанция ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети,  а также проходит автодорога  регионального значения «Большие Кайбицы – Куланга» IV технической категории, подходит  с. Большие Кайбицы с северо-восточной стороны.

В настоящий момент часть территории проектирования представляет собой земли сельскохозяйственного назначения – открытые луга с ветрозащитными древесными насаждениями.

Территория жилого района в проектных границах утверждаемой части проекта планировки составила  98,7 га. Подземные инженерные коммуникации на территории жилого района отсутствуют.

# 2.   СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Таблица 2.1

Баланс современного использования территории проекта планировки

| Наименование территории | Площадь |
| --- | --- |
|  | га | % |
| Территория в проектных границах в том числе: | 98,70 | 100 |
| Территории объектов обслуживания (магазин) | 0,01 | 0,01 |
| Территории сельскохозяйственных предприятий | 10,33 | 10,46 |
| Территории коммунально-складские | 3,64 | 3,69 |
| Территории сельскохозяйственного назначения (пашни) | 73,91 | 74,89 |
| Природные территории (луга) | 6,76 | 6,85 |
| Лесопосадка | 0,6 | 0,61 |
| Территории общего пользования (улицы, дороги, проезды) | 3,45 | 3,49 |

# 3.   АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Новое строительство предлагается осуществить усадебной застройки. Проектом предлагается строительство стандартного жилья, доступного для всех слоев населения, а также коммерческого жилья с повышенным комфортом проживания.

Проектом планировки решены вопросы функциональной организации территории: размещение объектов социального обслуживания, организация улично-дорожной сети, инженерное оборудование и инженерная подготовка,  мероприятия по охране окружающей среды. Проект планировки жилого района предлагает развитие сложившейся планировочной структуры, новое строительство жилых домов, объектов социальной инфраструктуры на свободной территории.

Согласно проекту планировки, территория жилого района включает в себя:

- жилые территории,

- территории общественной застройки,

- рекреационные территории,

- территории улично-дорожной сети,

- территории объектов транспортной инфраструктуры,

- территории инженерных сооружений,

- территории озеленения специального назначения.

Согласно проекту, общая площадь жилья на территории жилого района составит 25,6 тыс. кв.м. Общая численность населения на данной территории составит 618 человека.

Проектом планировки предусматривается функциональное развитие территории, обеспечивающее благополучную среду жизнедеятельности населения.

Планируемые к строительству объекты на первую очередь

К 2020 г. предлагаются к размещению 87 индивидуальных домов общей площадью 7,4 тыс.кв.м. (общая жилая площадь 1 дома принимается равной 85 кв.м.). К расчетному сроку – 2035г. предусмотрено размещение 214 индивидуальных домов общей площадью 18,2 тыс.кв.м.

Все объекты обслуживания предлагаемые к размещению на территории проекта планировки предусмотрены в соответствии с мероприятиями генерального плана с. Большие Кайбицы.

Социально – необходимые объекты: детский сад совмещенный с начальной школой (80 мест/50 учащихся), торговый комплекс (торг. пл.400 кв.м.), гостиница совмещенная с баней, рыночный комплекс, автостанция.

На пересечении существующих и проектируемых транспортных магистралей предусмотрено строительство автодороги.

Проектом предлагается создание природно-рекреационной зоны (парки, скверы, формируемые на территориях).

# 4. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## 4.1. Территории и объекты жилого назначения

Проектное решение

Освоение территории  проекта планировки с. Большие Кайбицы будет происходить в два этапа. Данная территория предусмотрена для застройки домами индивидуального типа с участком 0,15-0,16 га (15-16 соток).

На первую очередь реализации – 2020 г. предусмотрено строительство 87 индивидуальных домов общей площадью 7,4 тыс.кв.м. К расчетному сроку – 2035г. предусмотрено размещение 214 индивидуальных домов общей площадью 18,2 тыс.кв.м. (общая жилая площадь 1 дома принимается равной 85 кв.м.).

Общая численность населения на данной территории составит 618 человека. Таким образом, плотность населения (нетто) в границах проекта планировки составит 13,1 чел./га, брутто – 6,5 чел./га.

Таблица 4.1.1

Показатели проектируемой жилой застройки в границах проекта планировки

| № квартала | Вид застройки | Территория квартала (га) | Кол-во домов | Общая площ.жилья (кв.м.) | Население (чел.) | Очередность освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | индивидуальная | 3,0 | 18 | 1530 | 38 | I очередь |
| 4 | индивидуальная | 2,5 | 15 | 1275 | 32 | I очередь |
| 7 | индивидуальная | 1,0 | 6 | 510 | 13 | I очередь |
| 9 | индивидуальная | 1,0 | 6 | 510 | 13 | I очередь |
| 12 | индивидуальная | 2,1 | 14 | 1190 | 30 | I очередь |
| 13 | индивидуальная | 2,1 | 14 | 1190 | 30 | I очередь |
| 14 | индивидуальная | 2,1 | 14 | 1190 | 30 | I очередь |
| 5 | индивидуальная | 3,3 | 21 | 1785 | 43 | Расчетный срок |
| 6 | индивидуальная | 4,1 | 27 | 2295 | 55 | Расчетный срок |
| 10 | индивидуальная | 1,0 | 6 | 510 | 12 | Расчетный срок |
| 11 | индивидуальная | 1,0 | 6 | 510 | 12 | Расчетный срок |
| 15 | индивидуальная | 2,8 | 19 | 1615 | 39 | Расчетный срок |
| 16 | индивидуальная | 3,7 | 25 | 2125 | 51 | Расчетный срок |
| 17 | индивидуальная | 4,8 | 32 | 2720 | 65 | Расчетный срок |
| 18 | индивидуальная | 3,8 | 25 | 2125 | 51 | Расчетный срок |
| 19 | индивидуальная | 2,9 | 19 | 1615 | 39 | Расчетный срок |
| 23 | индивидуальная | 3,1 | 18 | 1530 | 37 | Расчетный срок |
| 24 | индивидуальная | 2,9 | 16 | 1360 | 32 | Расчетный срок |
| Всего | 47,2 | 301 | 25585 | 618 |  |
| На первую очередь | 13,8 | 87 | 7395 | 184 |  |
| На расчетный срок | 33,4 | 214 | 18190 | 434 |  |

## 4.2. Территории и объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Существующее положение

В границах проекта планировки располагается существующий магазин общей торговой площадью 25 кв.м.

Проектное решение

Все объекты обслуживания предлагаемые к размещению на территории проекта планировки предусмотрены в соответствии с мероприятиями генерального плана с. Большие Кайбицы.

Проектом планировки предусматривается создание наиболее полного набора объектов обслуживания, способных удовлетворить потребности населения как проектируемых площадок, так и близлежащих территорий.

Перечень объектов обслуживания предлагаемых к размещению на проектируемой площадке представлен в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

Показатели объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на территории проекта планировки

| № квар-тала | Наименование | Этаж- ность | Общая площадь (м2) | Площадь застрой- ки (м2) | Терри-тория (га) | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Детский сад совмещенный с начальной школой (80 мест/50 учащихся) | 2 | 1246,8 | 679,2 | 0,55 | Проект (1оч.) |
| 3 | Торговый комплекс (торг.пл.400 кв.м.) | 1 | 876,0 | 936,0 | 0,32 |  |
| 2 | Гостиница совмещенная с баней | 2 | 443,5 | 277,2 | 0,28 |  |
| 20 | Рыночный комплекс | 1 | 590,0 | 660,0 | 0,25 |  |
| 20 | Автостанция | 1 | 376,4 | 429,2 | 0,32 |  |

## 4.3. Территории и объекты транспортно-коммуникационной инфраструктуры

При разработке данного раздела проекта планировки за основу приняты положения развития улично-дорожной сети утвержденного Генерального плана с. Большие Кайбицы.

Проект планировки жилого района предлагает развитие сложившейся планировочной структуры райцентра и транспортных связей, с учетом проектируемого жилого района и  объектов культурно-бытового обслуживания.

Улично-дорожная сеть запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения территории улиц и дорог, интенсивности транспортного, пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории.

Площадь улиц и дорог местного значения в проекте планировки составляет 24га, их суммарная протяжённость – 12,2 км. Таким образом, предстоит заасфальтировать на первую очередь 4,8 км.

Схема движения транспорта и пешеходов разработана с учетом существующих и проектируемых подъездных автодорог.

Все автодороги улиц в жилой застройке запроектированы с двухсторонним движением. Их ширина зависит от степени их транспортной нагрузки. Ширина дорог основных и второстепенных улиц - 6м.

Развитие местной сети улиц в жилом районе предусматривается продлением существующих направления ул. Лесная, Строителей и Зеленая. На пересечении существующих и проектируемых транспортных магистралей предусмотрено строительство автодороги.

В соответствии с Генеральным планом, основу улично-дорожной сети данного района составляют:

- ул. Лесная, ул. Строителей, М-3, М-6, М-7, М-9, М-11, М-13, Ш-5, Ш-7, Ш-10  – основные улицы в жилой застройке;

- ул.М-4, М-8, М-12, Ш-3, Ш-4, Ш-6, Ш-8, Ш-9  – второстепенные улицы в жилой застройке.

Автостоянки, предназначенные для постоянного хранения легковых автомобилей.

В структуре объектов, предназначенных для постоянного хранения легковых автомобилей, преобладают гаражи и открытые охраняемые стоянки. Строительство многоэтажных гаражей и паркингов еще не приобрело должного масштаба. Значительная часть легковых автомобилей размещается в гаражах и на площадках.

Проектом предлагается размещение автостоянки 2005 кв.м. для торгового комплекса (76 квартал), что составляет 80 машино-мест (из расчета 25 м2 на 1 машино-место).

Важнейшими мероприятиями, обеспечивающими удобства транспортного обслуживания населения с. Большие Кайбицы, являются:

- резервирование территорий для устройства открытых стоянок для временного хранения автомобилей у мест массового сосредоточения населения, таких как гостиница (75 квартал), здания торгового назначения (71 и 76 квартал) и образовательного назначения (79 квартал).

- резервирование территорий в жилых районах для устройства открытых автостоянок и наземных гаражей – стоянок для постоянного хранения легковых автомобилей индивидуального пользования. Формирование системы хранения индивидуального транспорта вести одновременно с освоением территорий нового жилищного строительства.

## 4.3. Территории и объекты инженерной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры и объектов инженерного оборудования.

### ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Схема водоснабжения территории проекта планировки на весь расчетный срок строительства принят в соответствии с генеральным планом и предусматривает подачу воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Расчетные расходы воды на I очередь и на расчетный срок

В связи с ростом населения, планируемым строительством, а также улучшением условий жизнедеятельности населения увеличится водопотребление.

Водопотребление жилого района планировки представлено в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

Водопотребление по жилому району

| № пп | Наименование потребителей | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| 1 | Среднесуточное водопотребление по жилой застройке | 40,20 | 133,50 |
| 2 | Пожаротушение | 135,00 | 135,00 |
| 3 | На полив улиц и зеленых насаждений | 11,04 | 36,66 |
|  | Среднесуточное водопотребление с поливом и пожаротушением | 186,24 | 305,16 |
| 4 | Максимально-суточное водопотребление по жилой застройке | 48,24 | 160,20 |
|  | Максимально-суточное водопотребление с пожаротушением и поливом | 194,28 | 331,86 |

Развитие системы водоснабжения на 2020-2035 годы

Предлагаются следующие мероприятия развития системы водопотребления:

- Прокладка новых сетей:

- 2,7 км на 2020 год;

- 4,1 км на 2035 год.

2) Строительство насосной станции производительностью 25 м³/ч на 2020 год;

3) Проведение поисково-разведочных работ с бурением разведочных скважин:

- 3 шт. на 2020 год.

4) Организация зон санитарной охраны на существующих и на новых скважинах.

### КАНАЛИЗАЦИЯ

Система водоотведения в селе Большие Кайбицы отсутствует.

Основная часть населения села пользуется выгребами с водонепроницаемыми стенками и дном, из которых ассенизаторскими машинами нечистоты вывозятся за территорию населенного пункта.

Мероприятиями водоотведения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматривается канализование застраиваемой территории.

Расчетные расходы сточных вод на I очередь и на расчетный срок

Расход сточных вод от жилой застройки представлен в таблицах 4.3.2

Таблица 4.3.2

| № пп | Наименование потребителей | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| 1 | Среднесуточное водопотребление по жилой застройке | 34,96 | 116,09 |
| 2 | Максимально-суточное водопотребление по жилой застройке | 41,95 | 139,31 |

Перспективные решения

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия предусматривается:

1) прокладка новых трубопроводов:

- на 2020 год – 1700,0 м,

- на 2035 год – 1300,0 м.

Прокладка трассы хозяйственно-бытовой канализации должна уточняться на последующих стадиях проектирования с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий проектирования территории.

### ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

По тепловым нагрузкам для жилищно-коммунального сектора и общественной застройки потребность в тепле по срокам развития составит:

Таблица 4.3.3.

Годовые расходы тепла, тыс. МВт тыс. Гкал/год

| № пп | Застройка | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная | 2197,04/1893,85 | 7589,53/6542,18 |
| 4 | Общественная застройка | 2487,07/2143,85 | 2487,07/2143,85 |
| 5 | Итого | 4684,11/4037,70 | 10076,60/8686,03 |

Теплоснабжение многоквартирной, общественно-деловой застроек на все сроки развития генерального плана предлагается централизованным, от существующих отопительных котельных с приготовлением воды на нужды горячего водоснабжения в ИТП каждого общественного здания.

Теплоснабжение «усадебной» и блокированной застроек – децентрализованное, от собственных генераторов тепла – (бытовые котлоагрегаты).

Для всех централизованных источников тепла, а также для отопления усадебной и блокированной  застроек – основным видом топлива предусматривается природный газ.

Согласно генерального плана с. Бол. Кайбицы по этапам застройки, необходимо предусмотреть блочно-модульные котельные (БМК) с тепловыми сетями в следующих квартала: 2, 3, 20, 8.

Котельная №1 (БМК), кв. 20 (объекты обслуживания).

Q общ =0,245+0,062=0,307 МВт/0,265 Гкал/час

Необходима котельная с 2-мя котлами.

Общая нагрузка на котельную №1 составляет:

Qобщ= 0,307 МВт х 1,1 = 0,34 МВт/0,290 Гкал/час.

Qкотла= 0,20 МВт /0,17 Гкал/час.

Расход сетевой воды на котел q=6,9 т/час.

Теплоноситель – вода с параметрами Т1-Т2=950-700С.

Тепловые магистральные сети диаметром ( 108х4.0 мм, протяженностью 200 м. Трубы проложить в ППУ-изоляции, прокладка бесканально.

Котельная №2 (БМК), 2,3 кварт. – объект обслуживания.

Qобщ=0,415+0,072=0,487 МВт/0,419 Гкал/час – (2035 г.)

Необходима котельная с 3-мя котлами.

Общая нагрузка на котельную №2 составляет:

Qобщ= 0,487 МВт х 1,1 = 0,536 МВт/0,461 кал/час.

Qкотла= 0,250 МВт /0,216 Гкал/час.

Расход сетевой воды на котел q=8,62 т/час.

Теплоноситель – вода с параметрами Т1-Т2=950-700С.

Тепловые магистральные сети диаметром ( 108х4.0 мм, протяженностью 200 м. Трубы проложить в ППУ-изоляции, прокладка бесканально.

Котельная № 3 (БМК) кв. 8 – объекты образования:

Qобщ=0,175 МВт/0,151 Гкал/час

Необходима котельная с 3-мя котлами.

Общая нагрузка на котельную №3 составляет:

Qобщ= 0,175 МВт х 1,1 = 0,193 МВт/0,165 Гкал/час.

Qкотла= 0,150 МВт /0,129 Гкал/час.

Расход сетевой воды на котел q=5,16 т/час.

Теплоноситель – вода с параметрами Т1-Т2=950-700С.

Тепловые магистральные сети диаметром ( 133х4.0 мм, протяженностью 200 м. Трубы проложить в ППУ-изоляции, прокладка бесканально.

### ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

Производительность АГРС «Кайбицы» q=5,0 тыс. нм3/час обеспечит стабильное газоснабжение на все сроки строительства.

С учетом степени благоустройства существующего жилищно-коммунального сектора, увеличение расчетных часовых расходов газа незначительное. Все существующие ГРП и ШРП по производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального сектора на I-ю очередь и на расчетный срок.

Для вновь проектируемых микрорайонов на первую очередь (2020 г.) проектом предлагается строительство (прокладка) газопровода высокого давления  Р ≤0,6 МПа (( 108 l=600 м) и установка газорегуляторного пункта шкафного типа производительностью q=400-600 м3/час (в районе кв. 8). А также прокладка газопроводов низкого давления общей протяженностью 6,0 км (2,5 км на первую очередь и 3,5 км на расчетный срок).

Прокладку газопроводов низкого давления предлагается принять из полиэтиленовых труб по ГОСТ 50838-95*. Прокладка газопроводов высокого давления предусматривается из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-2001.

### ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков значительного роста потребления электроэнергии не прогнозируется, за исключением прироста населения во вновь застраиваемых территориях с. Бол. Кайбицы.

Таблица 4.3.4

| Вид застройки | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Годовое электропот. тыс. кВт ч/год | Расч. мощность, кВт | Расч. трансф. мощность, кВА | Годовое электропот. тыс. кВт ч/год | Расч. мощность, кВт | Расч. трансф. мощность, кВА |
| Индивидуальная | 403,62 | 76,26 | 100,44 | 1325,87 | 250,51 | 329,94 |

В связи со сложившейся ситуацией имеется возможность использования, в полной мере, существующую схему электроснабжения района, а для обеспечения электроэнергией новых застраиваемых территорий в кв.2-19 с потреблением 292,68 кВА предусматривается строительство новой трансформаторной подстанции ТП 9 (квартал 10), а также линий ЛЭП 10 кВ, протяженностью 0,4 км, линий ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 5,5 км.

Электроснабжение кварталов 20-24 предусматривается от существующих трансформаторных подстанций ТП 226 и ТП 24.

СВЯЗЬ.  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

# Телефонизация

# Наличие свободных площадей для расширения имеется. Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Потребное количество телефонов на все сроки развития с. Бол. Кайбицы по генеральному плану рассчитывается с учетом 100 % обеспеченности населения.

# Замена сетей и оборудования станции не требуется.

# На I очередь строительства предлагается строительство новой АТС на 450 номеров в районе квартала 3.

# Радиофикация

В настоящее время по району проводное вещание полностью отсутствует. Радиофикация района осуществляется от ретранслятора по УКВ вещанию.

# Телевидение

# Телевидение в районе осуществляется от ретранслятора. Также в районе имеется IP телевидение, количество портов по районному центру неограниченно, подключение возможно при наличии  абонента ADSL подключения к интернету.

# 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Необходимая мощность объектов обслуживания рассчитана в соответствии с прогнозом численности и возрастной структуры населения, проведенным в Генеральном плане с.Большие Кайбицы, а также в соответствии  с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах» и Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими.

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания производился на общую численность населения проектируемой площадки на I очередь (2020 г.) – 184 человека, расчетный срок (2035 г.) – 618 человека. Данный расчет представлен в таблице 5.1

Объекты образования и воспитания

Учитывая прогноз возрастной структуры населения с.Большие Кайбицы, приведенный в Генеральном плане, населению в границах проекта планировки потребуется 77 мест в детских дошкольных учреждениях и 134 места в общеобразовательных школах.

На основании мероприятий заложенных в генеральном плане, проектом планировки на первую очередь в границах восточной площадки предусматривается размещение одного детского сада на 80 мест совмещенного с начальной школой на 50 учащихся. Данный объект предназначены для обслуживания не только населения новых жилых районов, но и для населения близлежащих территорий.

Внешкольные учреждения

Необходимые объекты внешкольного досуга детей (музыкальная школа, различные кружки) могут размещаться при школе. Дополнительное размещение данных объектов предусмотрено на территории села генеральным планом с.Большие Кайбицы.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Нормативная потребность в амбулаторно-поликлинических учреждениях населения проектируемых участков проекта планировки на расчетный срок составит 11 посещений в смену.

На территории проекта планировки не предлагается размещение новых объектов здравоохранения, обслуживание населения будет обеспечивать существующая ЦРБ и поликлиника села.

Культурно-досуговые учреждения

К расчетному сроку при прогнозируемом росте численности населения потребуется клубов на 93 места, помещений для досуга и любительской деятельности площадью 37 кв.м.

На территории проекта планировки не предлагается размещение новых объектов культурно-досуговых учреждений, обслуживание населения будет обеспечивать существующий дом культуры.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

На территории проекта планировки не предлагается размещение новых спортивных учреждений, обслуживание населения также будет осуществляться спортивными объектами, расположенными на территории села. Для вовлечения населения проектных площадок в физкультурно-оздоровительную деятельность возможно использование спортивных залов при школе.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Необходимая мощность магазинов для населения проектируемой площадки по нормативам составляет 173 кв.м. торговой площади, необходимая мощность рыночного комплекса 25 кв.м.  торговой площади.

Объекты торговли предлагаемые к размещению на территории проекта планировки предусмотрены с учетом того, что данные объекты будут обслуживать не только население в границах проекта планировки, но и население близлежащих территорий.

Мощность предлагаемого торгового комплекса на территории проекта планировки составляет 400 кв.м. торговой площади, мощность рыночного комплекса составляет 30 торговых мест или 180 кв.м.  торговой площади.

Нормативная потребность в объектах общественного питания населения проектируемой площадки составит 25 мест.

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания на территории проекта планировки при необходимости предлагается разместить в новом торговом комплексе.

Генеральным планом с.Большие Кайбицы в границах проекта планировки  предусмотрено размещение гостичного комплекса на 15 мест совмещенного с банным комплексом. Проектом планировки предлагается строительство данного объекта во 2 квартале проекта планировки на участке площадью 0,28 га.

Таблица 4.3.5

Расчет потребности в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единицы измерения | Норма | Потребность | Размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2035г. |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 80% детей 1-6 лет | 20 | 77 | 80 мест |
| Общеобразовательные школы | мест | 100% детей 7-15 лет, 75% детей 16-17 лет | 32 | 134 | 50 учащихся |
| Внешкольные учреждения | мест | 120% школьников | 38 | 161 | при школе |
| Поликлиники | пос./ смену | 18,15 пос./смену на 1 тыс.чел. | 3 | 11 | - |
| Клубы, Дома культуры | мест | 150 мест на 1 тыс.чел. | 28 | 93 | - |
| Помещения для организации досуга и любительской деятельности | кв.м.площади пола | 60 кв.м на 1 тыс.чел. | 11 | 37 | - |
| Библиотеки общедоступные (массовые) | тысяч томов | 8 тыс.т. на 1 | 1,5 | 4,9 | - |
| Спортивные залы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1 тыс. чел. | 64 | 216 | - |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв.м | 80 кв.м общей площади на 1 тыс. чел. | 15 | 49 | - |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1,95 тыс. кв.м. на 1 тыс.чел. | 359 | 1205 | - |
| Магазины | кв.м торговой площади | 280 кв.м. на 1 тыс. чел. | 52 | 173 | 400 |
| Рыночные комплексы | кв.м.торг.пл. | 40 кв.м. на 1 тыс. чел. | 7 | 25 | 180 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 мест на 1 тыс. чел. | 7 | 25 | 24 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 раб. мест на 1 тыс. чел. | 2 | 6 | 18 |
| Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 1 | 4 | 15 |
| Бани | мест | 5 мест на 1000 чел. | 1 | 3 | 15 |

# 6. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ  ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Мероприятия по благоустройству территории разработаны в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений, М., Стройиздат, 1994 г.».

Настоящим разделом предусматриваются следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод;

- вертикальная планировка дорог.

ОРГАНИЗАЦИЯ  СТОКА  ПОВЕРХНОСТНЫХ  ВОД

Территория проекта планировки расположена в юго-восточной части с.Б.Кайбицы, состоит из двух участков, разделенных между собой ул.Лесная.

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 98,7 га. Рельеф территории достаточно ровный с общим уклоном к реке Берля. Абсолютные отметки рельефа колеблются в пределах от 93,7 м и до 155,40 м, т.е. разность между отметками составляет 61,7 м. Уклоны поверхности колеблются в пределах 0,4 – 6,6 %.

Схема организации стока поверхностных вод разработана с учетом планировочной организации территории, разработанной в проекте планировки.

На плане бассейна поверхностного стока рельеф определен проектными отметками. На территории проекта планировки предусматривается строительство объектов жилого назначения (усадебной застройки), объектов образования, объектов общественно-делового назначения, объектов инженерной инфраструктуры. Регулирование и отвод дождевых и талых вод с территории рекомендуется осуществлять открытой системой водоотвода.

Минимальный продольный уклон принимается 0,005 по дну лотков. На перекрестках улиц и на въездах в кварталы прокладываются водопропускные трубы. Лотки рекомендуется перекрыть декоративными решетками.

Общая протяженность проектируемой открытой водосточной сети составляет 12000 п.м.

Сброс сточных вод из открытой водосточной сети производится в пониженные места естественного рельефа.

Для ориентировочных расчетов расход дождевых вод определен по формуле (СН 496 – 77):

где:

|  | - | удельный расход дождевых вод (л/с с 1га). |
| --- | --- | --- |
|  | - | площадь стока (га). |
|  | - | коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода в зависимости от среднего уклона коллектора. |

Расход дождевых вод с бассейна стока поверхностных вод в пониженные места рельефа ориентировочно принят:

л/с

Выбор решений произведен в соответствии с рекомендациями пособия «Инженерное благоустройство городских территорий» В.А. Горохов, Л.Б. Лунц, О.С. Расторгуев; Под общей редакцией Д.С. Самойлова.- 3-е изд., переработанное и дополненное - М.: Стройиздат, 1985 г.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ  ПЛАНИРОВКА

Разработка схемы вертикальной планировки выполнена с учетом требований и рекомендаций СНиП 2.07.01.-89* по обеспечению нормативных условий движения транспорта и пешеходов и отводу ливневых и талых вод.

Исходным материалом для решения вертикальной планировки послужил топографический план М 1:1000 с сечением рельефа через 1,0 м и с нанесенными красными линиями уличной сети.

Вертикальная планировка по улицам выполнена преимущественно в отметках существующего рельефа, или близких к ним по значению, устанавливающая допустимые продольные уклоны улиц в общей организации рельефа территории, при которой обеспечивается свободный сток поверхностных вод в пониженные участки рельефа территории.

Продольные уклоны проектируемых проездов приняты 4‰ - 66‰.

Поперечные уклоны отдельных элементов следующие:

- для проезжих частей – 15‰ - 20‰;

- для тротуаров – 10‰ - 20‰;

- для полос озеленения не менее – 5‰.

В настоящем проекте применяется схема вертикальной планировки кварталов, осуществляющая организацию рельефа и создание площадок, удобных для размещения зданий и сооружений, с уклонами в сторону улиц. При создании площадок, с учетом их конфигурации, используется насыпь искусственного рельефа для ликвидации пониженных участков территории, с обеспеченным стоком поверхностных вод. Соблюдается условие вертикальной планировки всемерное сохранение естественного рельефа при его соответствии требованиям застройки и благоустройства территории.

Вертикальная планировка кварталов включает в себя следующие мероприятия:

-планировка внутри кварталов, заключающаяся в подготовке площадок под здания, распределение земли из котлованов под фундаменты;

-подсыпка или срезка рельефа определяется с учетом поверхностного водоотвода.

Схема вертикальной планировки определяет проектные отметки по пересечениям осей проезжих частей улиц.

Решение вертикальной планировки внутри проектируемых кварталов на последующих стадиях проектирования должно выполняться с учетом руководящих уклонов по улицам.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ  ОБЪЕМЫ  И  СТОИМОСТЬ  РАБОТ

Ориентировочные объемы работ

Таблица 6.1

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Организация поверхностного стока: |
|  | - устройство водосточной сети открытого типа. | км | - | 12,0 |
| 2 | Земляные работы |
|  | а)Вертикальная планировка улиц (планировка и вытесненный грунт от устройства корыта под покрытие проезжей части ) |  |  |  |
|  | Насыпь | м3 | - | 4576,0 |
|  | Выемка | м3 | - | 4039,0 |
| 3. | Устройство покрытий |
|  | а) асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц | м2 | - | 73430 |
|  | б) асфальтобетонное покрытие тротуаров улиц | м2 | - | 48000 |

Ориентировочная стоимость мероприятий по благоустройству территорий

Таблица 6.2

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость строительства на расчетный срок в ценах 2001 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стои-мость единицы (руб.) | Кол-во | Общ. стоимость (тыс. руб.) |
| 1. | Организация поверхностного стока: |
|  | а) устройство водосточной сети открытого типа | км | 91000 | 12,0 | 1092,0 |
| Итого: |  | 1092,0 |
| 2. | Земляные работы: |
|  | а)Вертикальная планировка улиц (планировка и грунт от устройства корыта под покрытие проезжей части ) |  |  |  |  |
|  | Насыпь | м3 | 30,55 | 4576,0 | 139,8 |
|  | Выемка | м3 | 20,40 | 4039,0 | 82,4 |
| Итого: |  | 222,2 |
| 3. | Устройство покрытий: |
|  | а) асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц | м2 | 120,0 | 73430 | 8811,6 |
|  | б) асфальтобетонное покрытие тротуаров улиц | м2 | 120,0 | 48000 | 5760,0 |
| Итого: |  | 14571,6 |
| Всего: |  | 15885,8 |
| Стоимость строительства в текущих ценах 2011 г. Всего: |  | 76569,56 |

# 7. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Развитие планировочной организации территории проекта планировки предусматривает:

-	формирование жилых кварталов индивидуальной застройки;

-	размещение объектов обслуживания повседневного пользования в объемах, необходимом для создания комфортных условий проживания и в соответствии с мероприятиями генерального плана с.Большие Кайбицы;

-	строительство основных и второстепенных дорог для вовлечения проектируемой площадки в общую транспортно-коммуникационную инфраструктуру села;

-	организация рекреационных территорий (озелененных территорий общего пользования);

-	организация озеленения специального назначения в санитарно-защитных зонах;

-	благоустройство территории ;

-	прокладка инженерных коммуникаций в объемах, необходимых для удовлетворения прогнозируемого населения и жилищного фонда.

Для реализации первоочередных положений проекта планировки определен объем необходимых финансовых средств.

Жилищное строительство

Стоимость жилищного строительства в базовых ценах 2001 года (без НДС) определена на основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан №531 от 25.07.2008г. «Об утверждении укрупненных показателей сметной стоимости строительства объектов жилищного и социального назначения на территории Республики Татарстан». В текущие цены на 1 квартал  2011 года переведена с использованием коэффициента 4,76 на основании письма Министерства регионального развития Российской Федерации №4511-КК/08 от 2.03.2011г.

Согласно данному постановлению средняя стоимость строительства 1 кв.м. общей площади 1-квартирных домов в двух уровнях с гаражом в базовом уровне цен 2001г. составляет 6,88 тыс. рублей.

Общий объем нового жилищного строительства на проектируемой площадке проекта планировки составит 7,4 тыс.кв.м общей площади жилья.

Таблица 7.1

Стоимость жилищного строительства

| Вид застройки | Кол-во домов | Общая площадь, тыс.кв.м. | Стоимость строительства (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в базовых ценах 2001г. | в текущих ценах 2011г. |
| Индивидуальная застройка | 87 | 7,4 | 50,9 | 242,3 |
| Итого | 87 | 7,4 | 50,9 | 242,3 |

Стоимость строительства объектов социальной инфраструктуры

Проектом планировки на первую очередь предусмотрено размещение детского сада совмещенного с начальной школой на 80 мест и 50 учащихся, торгового комплекса на 400 кв.м торговой площади, рынок на 30 торговых мест, гостиница совмещенная с баней 15 мест/15 мест, автостанция вместимостью 50 чел.

Стоимость строительства объектов обслуживания определена на основе сметной стоимости объектов-аналогов.

Таблица 7.2

Стоимость строительства объектов обслуживания

| Наименование | Стоимость строительства (млн.руб.) |
| --- | --- |
|  | в базовых ценах 2001 г. | в текущих ценах 2011г. |
| Детский сад совмещенный с начальной школой 80 мест/50 учащихся | 4,7 | 22,4 |
| Торговый комплекс 400 кв.м. торговой площади магазинов | 2,5 | 11,9 |
| Рынок на 30 торговых мест | 2,1 | 9,9 |
| Гостиница совмещенная с баней 15 мест/15 мест | 1,7 | 8,1 |
| Автостанция вместимостью 50 чел. | 1,0 | 4,7 |
| Итого | 12,0 | 57,0 |

Стоимость планируемых работ по озеленению территорий

Таблица 7.3

| Озеленение | Площадь, га | Стоимость озеленения, тыс. руб./га (в ценах на 2001г.) | Сумма, т. руб. (в ценах на 2001г.) | Стоимость озеленения, тыс. руб../га (в ценах на 2011г.) | Сумма, т. руб. (в ценах на 2011г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | 3,47 | 626,6 | 2174,2 | 2982,5 | 10349,3 |
| Озелененные территории специального назначения | 28,29 | 185,85 | 5257,69 | 884,6 | 25026,6 |
| Озелененные территории ограниченного пользования | 0,33 | 185,85 | 61,33 | 884,6 | 291,9 |
| ИТОГО | 32,09 |  | 7493,22 |  | 35667,8 |

Общая стоимость реализации проекта планировки в базовых и текущих ценах (без строительства магистральных инженерных сетей).

Таблица 7.4

Сводная таблица затрат на осуществление мероприятий*

| Наименование мероприятий | Стоимость реализации в ценах 2001г. (млн. руб.) | Стоимость реализации в ценах 2011г. (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Жилищное строительство | 50,9 | 242,3 |
| Объекты обслуживания | 12,0 | 57,0 |
| Мероприятия по озеленению территории | 7,5 | 35,6 |
| Вертикальная планировка и благоустройство территории | 15,8 | 76,5 |
| Строительство дорог | 14,8 | 70,5 |
| Итого | 101,0 | 481,9 |

*Стоимость строительства магистральных инженерных сетей представлен в разделе пояснительной записки «Инженерная инфраструктура».

Таким образом, общая стоимость реализации первоочередных мероприятий проекта планировки (без учета прокладки магистральных инженерных сетей и строительства головных инженерных сооружений), составит 481,9 млн. рублей в текущих ценах 2011г.

# 8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 8.1

Баланс территории площадки проекта планировки

| Наименование территории | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Территория в проектных границах в том числе: | 98,70 | 100 | 98,70 | 100 |
| Жилые территории | - | - | 47,2 | 47,82 |
| Территории объектов образования | - | - | 1,01 | 1,02 |
| Территории объектов обслуживания | 0,01 | 0,01 | 2,69 | 2,72 |
| Территории сельскохозяйственных предприятий | 10,33 | 10,46 | - | - |
| Территории коммунально-складские | 3,64 | 3,69 | 2,47 | 2,50 |
| Территории инженерной инфраструктуры | - | - | 2,55 | 2,59 |
| Территории транспортной инфраструктуры | - | - | 0,75 | 0,76 |
| Территории сельскохозяйственного назначения (пашни) | 73,91 | 74,89 | - | - |
| Природные территории (луга) | 6,76 | 6,85 | - | - |
| Лесопосадка | 0,60 | 0,61 | 0,6 | 0,61 |
| Территории общего пользования: | 3,45 | 3,49 | 13,14 | 13,31 |
| - улицы, дороги, проезды | 3,45 | 3,49 | 9,34 | 9,46 |
| - парки, скверы, бульвары (озеленение общего пользования) | - | - | 3,80 | 3,85 |
| Территории озеленения специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, вдоль улиц и дорог) | - | - | 28,29 | 28,67 |

Таблица 8.2

Основные технико-экономические показатели восточной площадки проекта планировки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Население |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | человек | 184 | 618 |
| 1.2 | Плотность населения нетто брутто | чел./ га чел./ га | 13,3 4,77 | 13,1 6,5 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь жилых домов – всего | тыс.кв.м. | 7,4 | 18,2 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство | тыс.кв.м. | 7,4 | 18,2 |
| 2.3 | Плотность жилой застройки нетто брутто | кв.м./ га кв.м./га | 536,2 191,8 | 385,4 192,2 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового назначения |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 80 | 80 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | мест | 50 | 50 |
| 3.3 | Предприятия торговли | кв.м. торговой площади | 400 | 400 |
| 3.4 | Рыночные комплексы | кв.м. торговой площади | 180 | 180 |
| 3.5 | Гостиницы | мест | 15 | 15 |
| 3.6 | Бани | мест | 15 | 15 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 4,8 | 12,2 |
| 4.2 | Автостанция | мест | 50 | 50 |
| 5. | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 5.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | 28,29 | 28,29 |
| 6. | Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта в текущих ценах 2011г. |  | 481,9 | - |
| 6.1 | Всего, в т.ч. | млн. руб. | 481,9 | - |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | 242,3 | - |
|  | - объекты обслуживания | млн. руб. | 57,0 | - |
|  | - зеленые насаждения | млн. руб. | 35,6 | - |
|  | - вертикальная планировка и благоустройство территории | млн. руб. | 76,5 | - |
|  | - строительство дорог | млн. руб. | 70,5 | - |
| 6.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя проектируемого района | тыс. руб. | 2619,0 | - |
|  | - на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. | 65121,0 | - |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. | 12117,1 | - |

9. Нормативно-правовые документы

- Градостроительный кодекс РФ

- Земельный кодекс РФ: [принят Государственной Думой 28 сентября 2001 г.: введ. в действие с 30.10.2001 г.] – ЗАО «Кодекс», 2007 г.;

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности / Минприроды России (Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ), 1995 г.;

- Пособие по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при разработке технико-экономических обоснований (расчетов) инвестиций и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов. - ЗАО «Кодекс», 2007 г.;

- Распоряжение Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

- Распоряжение Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровня шума. - М., 1984 г.;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». – М., 2002 г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 10 апреля 2008 года)/Министерство здравоохранения РФ. - М., 2003 г.;

- СанПиН 2.2.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных школах»

- СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». – М., 2007 г.;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»/Госстрой России. - М., 2002 г.;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума» /Госстрой России. - М., 2001 г.;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги». – М., 2004 г.;

- СНиП23-01-99*«Строительная климатология»/Госстрой России–М,2003 г;

- СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещения жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». – М., 1997 г.;

- СП 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданиях». – М., 1997 г.;

- СП №4690 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»/ Утверждено Главным государственным санитарным врачом СССР.– М., 1988г.

- Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» (от 21.12.2001 № 178-ФЗ)

- ПРИЛОЖЕНИЕ,

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСОВАНИЯ

- Постановление главы Большекайбицкого сельского поселения               от 15 марта 2011г. №1 «О согласовании границ проекта планировки                   с. Большие Кайбицы»

- Постановление главы Кайбицкого муниципального района                     от 11.05.2011г. № 35  «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки с. Большие Кайбицы.

- Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта планировки      с. Большие Кайбицы с жителями села от 06.06.2011г.

- Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта планировки с. Большие Кайбицы от 06.06.2011г.

5.  Решение Совета Большекайбицкого сельского поселения Кайбицкого муниципального района №2 от 06.06.2011г. «Об утверждении проекта планировки с. Большие Кайбицы Кайбицкого муниципального района»